ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Объект: сельское  поселение Зареченск

Кандалакшского района

Мурманской области

Шифр:   № 6 от 01.09. 2008 г.

Разработка генерального плана,

правил землепользования и застройки

муниципального образования

сельское поселение Зареченск

Кандалакшского района Мурманской области

Генеральный план

Пояснительная записка

Том II

Обоснование проекта генерального плана

Генеральный директор

канд. техн. наук				                                               А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                           Н.М. Сидоренко

Юрист                                                                                               А.К. Щукин

Руководитель проекта					                 И.Б. Евплова

2009 г.

Состав проекта:

Пояснительные записки

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Положение о территориальном планировании |  |
| II | Обоснование генерального плана |  |
| III | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |

Графические материалы

|  | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план сельского поселения Зареченск |
|  | Современное использование территории сельского поселения Зареченск | 1:100 000 |  |
|  | Комплексная оценка территории сельского поселения Зареченск | 1:100 000 |  |
|  | Основной чертеж сельского поселения Зареченск | 1:100 000 |  |
|  | Ситуационная схема ИТМ ГО и ЧС | 1:200 000 | ДСП |
|  | Схема ИТМ ГО и ЧС | 1:100 000 | ДСП |
|  | н.п.Зареченск |  |  |
|  | Современное использование территории н.п. Зареченск | 1:5 000 |  |
|  | Комплексная оценка территории н.п. Зареченск | 1:5 000 |  |
|  | Основной чертеж н.п. Зареченск | 1:5 000 |  |
|  | Функциональное зонирование территории н.п. Зареченск | 1:5 000 |  |
|  | Транспортная инфраструктура н.п. Зареченск | 1:5 000 |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения н.п. Зареченск | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема тепло-газоснабжения н.п. Зареченск | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема электроснабжения н.п. Зареченск | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП |
|  | с. Ковдозеро |  |  |
|  | Современное использование и комплексная оценка территории с. Ковдозеро | 1:5 000 |  |
|  | Основной чертеж с. Ковдозеро | 1:5 000 |  |
|  | Функциональное зонирование территории с. Ковдозеро | 1:5 000 |  |
|  | Транспортная инфраструктура с. Ковдозеро | 1:5 000 |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения с.Ковдозеро | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема газоснабжения с. Ковдозеро | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП |
|  | Проект планировки жилой зоны н.п. Зареченск |
|  | Современное использование и комплексная оценка территории жилой зоны н.п. Зареченск | 1:2 000 |  |
|  | Основной чертеж жилой зоны н.п. Зареченск | 1:2 000 |  |
|  | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий | 1:2 000 |  |
|  | Схема вертикальной планировки | 1:2 000 |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения жилой зоны н.п. Зареченск | 1:2 000 | ДСП |
|  | Схема тепло-газоснабжения жилой зоны н.п. Зареченск | 1:2 000 | ДСП |
|  | Схема электроснабжения жилой зоны н.п. Зареченск | 1:2 000 | ДСП |
|  | Проект планировки жилой зоны с. Ковдозеро |  |  |
|  | Современное использование и комплексная оценка территории жилой зоны с.Ковдозеро | 1:2 000 |  |
|  | Основной чертеж жилой зоны с.Ковдозеро | 1:2 000 |  |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2 000 |  |
|  | Схема вертикальной планировки |  |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения жилой зоны с.Ковдозеро | 1:2 000 | ДСП |
|  | Схема газоснабжения жилой зоны с.Ковдозеро | 1:2 000 | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Отдел градостроительной экологии и территориального проектирования

Начальник отдела                                                                                                           И.Б. Евплова

Главный специалист по экономике                                                                    Т.А. Полковенкова

Архитектор II категории                                                                                                О.В.Граудин

Ведущий инженер-экономист                                                                                   Т.А. Салангина

Инженер  I категории                                                                                                М.В. Нефедова

Главный специалист по экологии                                                                             Н.В. Чистякова

Ведущий инженер                                                                                                          Г.С. Глумова

Отдел инженерного оборудования

Начальник отдела                                                                                                          М.М. Амиров

Зам. начальника отдела                                                                                               С.Г.Анисимов

Инженер I категории                                                                                                    О.В. Осипова

Инженер I категории                                                                                                   Н.И. Соболева

Инженер I категории                                                                                                     О.Н. Харина

Начальник группы                                                                                                       М.В. Андреева

Содержание

Введение	7

1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	9

1.1.	Общие сведения о сельском поселении	9

1.2. Природные условия и ресурсы	9

1.2.1. Климатическая характеристика	9

1.2.2. Рельеф	11

1.2.3. Геологическое строение	12

1.2.4. Гидрология и ресурсы поверхностных вод	14

1.2.5. Ихтиофауна	18

1.3. Современное использование земель муниципального образования	18

1.4. Функционально-планировочная структура	19

1.5. Экономическая база	22

1.6. Численность населения	23

1.7. Жилищный фонд	23

1.8. Культурно-бытовое обслуживание	27

1.9. Транспортная инфраструктура	29

1.10. Инженерная инфраструктура	32

1.10.1. Водоснабжение	32

1.10.2. Водоотведение	33

1.10.3. Теплоснабжение	33

1.10.4. Газоснабжение	34

1.10.5. Электроснабжение	34

1.10.6. Связь	35

1.11. Санитарная очистка территории	35

1.12. Зеленые насаждения	36

1.13. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	36

1.13.1. Атмосферный воздух	37

1.13.2. Поверхностные воды	37

1.13.3. Подземные воды	42

1.13.4. Почвы	43

1.13.5. Радиационная обстановка	44

1.13.6. Электромагнитное загрязнение	44

1.13.7. Акустическое загрязнение	45

1.14. Зоны с особыми условиями использования территории	45

1.14.1. Особо охраняемые природные территории	46

1.14.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	50

1.14.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	51

1.14.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	55

1.14.5. Санитарно-защитные зоны	58

1.15. Комплексная оценка территории	61

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	65

2.1. Цели и задачи территориального планирования	65

2.2. Предложения по функционально-планировочной организации территории	65

2.3. Экономическая база	70

2.4. Население	71

2.5. Жилищный фонд	73

2.6. Культурно-бытовое обслуживание	78

2.7. Транспортная инфраструктура	81

2.7.1. Красные линии	84

2.8. Инженерная инфраструктура	85

2.8.1. Водоснабжение	85

2.8.2. Водоотведение	92

2.8.3. Теплоснабжение	94

2.8.4. Газоснабжение	100

2.8.5. Электроснабжение	103

2.8.6. Связь	106

2.8.7. Инженерная подготовка территории	106

2.8.8. Вертикальная планировка территории и водоотвод	108

2.9. Санитарная очистка	109

2.10. Озеленение	113

2.11. Охрана окружающей среды	115

2.12. Баланс территории сельского поселения Зареченск	118

3. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСК	123

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	129

ПРИЛОЖЕНИЯ	135

# Введение

Генеральный план сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области разработан в соответствии с заданием Администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск на разработку градостроительной документации к муниципальному контракту № 6 от 01.09.2008 г.

Исполнитель проекта – ОАО «НИИПГрадостроительства».

В основу разработки проекта положена следующая законодательная, нормативная  и методическая документация:

      - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

      - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

      - Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г.  № 200-ФЗ;

      - Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;

      - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ;

      - Закон Мурманской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области» от 10 июля 2007 г. № 867-01-ЗМО;

      - Устав муниципального образования Кандалакшский район;

      - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150);

      - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

      - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

      - СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - СанПиН 1.6.574-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»;

      - Приказ МЧС РФ №471 от 29 октября 2001 г. и СП П-112-2001 о разделе ИТМ ГО и ЧС в составе генеральных планов городов.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. Исходный год проектирования 2008 год, расчетный срок – 2030 год, 1 очередь -2020 год.

# 1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Общие сведения о сельском поселении

Согласно закону Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Мурманской области от 26.10.2007 года № 904-01-ЗМО) муниципальное образование Зареченск входит в состав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области и имеет  статус сельского поселения.

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная граница проходит по границе с республикой Карелия.

В состав сельского поселения  Зареченск  входят населенные пункты:

- н.п.Зареченск,

- с.Ковдозеро,

- ж-д. ст.Нямозеро.

Населенный пункт Зареченск – рабочий поселок строителей, а затем энергетиков Иовской ГЭС,  cтроительство которой  началось в 1957 г., закончилось в 1963 г. Первый гидроагрегат пущен  21 декабря  1960г.

Поселок располагается на восточном берегу реки Иовы, впадающей в Княжегубское водохранилище на самом юге области на границе с Карелией. Поселок был образован в 1952г. вместе с ГЭС на реке Иова, в 120 км от г.Кандалакши, в 47 км от трассы Кандалакша-Алакуртти. Окрестности населенного пункта пользуются популярностью у рыбаков и туристов.

Село Ковдозеро - старое карельское поселение,  известное с 19 века, в котором работали лесхоз и леспромхоз. Село и его окрестности характеризуются  живописными природными ландшафтами, привлекательными для рекреационного использования, что делает их востребованными для дачного отдыха.

Железнодорожная станция Нямозеро создана как промежуточная станция железнодорожной линии Ручьи Карельские – Алакуртти. В настоящее время на ж-д. ст. Нямозеро грузовых операций не осуществляется, она функционирует как разъезд.

## 1.2. Природные условия и ресурсы

### 1.2.1. Климатическая характеристика

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата.

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России поселение  приурочено к району – П, подрайону – П А.

Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким летом.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Кандалакша на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 1.2.1-1, 1.2.1-2, 1.2.1-3.

Таблица 1.2.1-1 - Климатическая характеристика по метеостанции Кандалакша

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -34 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С, | -44 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 8,2 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 184 -7,4( |
|  | ( 8(С, | 266 -3,9 |
|  | ( 10(С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 132 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица 1.2.1-2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -12,1 | -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7.1 | 1,1 | -4,2 | -8,5 | 0,4 |

Таблица 1.2.1-3 - Повторяемость направлений ветра, %

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 22 | 8 | 5 | 30 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| Февраль | 29 | 6 | 2 | 19 | 28 | 6 | 1 | 9 |
| Март | 48 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 16 |
| Апрель | 29 | 10 | 5 | 11 | 22 | 6 | 4 | 13 |
| Май | 20 | 9 | 6 | 13 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| Июнь | 20 | 8 | 1 | 15 | 34 | 7 | 6 | 9 |
| Июль | 23 | 13 | 2 | 12 | 31 | 7 | 5 | 7 |
| Август | 23 | 10 | 1 | 15 | 31 | 6 | 5 | 9 |
| Сентябрь | 20 | 4 | 1 | 12 | 34 | 9 | 9 | 11 |
| Октябрь | 15 | 5 | 2 | 12 | 35 | 10 | 5 | 16 |
| Ноябрь | 22 | 7 | 5 | 16 | 32 | 6 | 4 | 8 |
| Декабрь | 54 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| Год | 27 | 8 | 3 | 14 | 27 | 6 | 5 | 10 |

### 1.2.2. Рельеф

Территория проектирования относится к Западной провинции. Рельеф представляет собой низкогорье с понижением на восток. На крайнем юге гористый район переходит в Ковдорскую впадину с окружающими ее низменностями. В пределах Ковдорской низины расположено Княжегубское (Ковдорское) водохранилище.

Геологическое строение и сложные тектонические структуры кристаллического фундамента находят отражение в современном рельефе, определяя его основные черты. Денудационно-тектонические формы рельефа, сложенные кристаллическими породами различного возраста составляют неотъемлемую специфику Кольского полуострова и всей географической страны.

На территории района архейские породы Балтийского щита - граниты, гнейсы, диабазы - прикрыты тонким слоем осадочных пород и нередко выходят на дневную поверхность. С нижнепалеозойского времени щит не покрывался морем, здесь преобладали процессы разрушения. Мощные ледники выпахали осадочные породы, сгладили возвышающиеся обнажения материнских пород и оставили массу моренного материала. Генетически рельеф территории проектирования составляют денудационно-тектонические  формы рельефа, представленные низкими (400-700 м) глыбовыми горами и грядово-холмистым рельефом (200-300 м).

### 1.2.3. Геологическое строение

Территория проектирования расположена в пределах Балтийского кристаллического щита, который сложен архейскими породами - гранитами, гнейсами, диабазами. На большей части территории породы кристаллического фундамента перекрыты  тонким слоем четвертичных отложений.

В составе четвертичных отложений выделяются следующие генетические разности: ледниковые, водно-ледниковые, озерные, аллювиальные и болотные.

Ледниковые отложения (морена) залегают непосредственно на коренных породах и имеют практически повсеместное распространение. На значительной части территории морена залегает с поверхности под почвенно-растительным слоем или болотными отложениями. Литологически морена представляет собой валунно-гравийно-галечные отложения, заполнителем служит мелкий песок с большим содержанием пылеватых фракций.

Для моренных отложений характерно отсутствие слоистости и отсортированности зерен. Крупнообломочный материал представлен обломками гранитов, гранито-гнейсов и т.д.

Мощность морены не превышает 0,5 м на вершинах и склонах холмов, а в понижениях между ними достигает 15 м и более.

На пониженных участках встречаются озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения. Представлены они песками и супесями гравелистыми с прослоями пылеватого песка и гравия, с включением гальки и валунов. В толще песков могут быть встречены линзы супесей и суглинков.

Озерные отложения имеют ограниченное распространение в виде узких полос по берегам озер. Они представлены слоистыми песками с гравием и галькой и иловатыми супесями. Мощность отложений невелика - до 1,0-1,5 м.

Аллювиальные образования имеют также очень ограниченное распространение, слагая русла рек. В их составе преобладают гравий, галька и валуны. Заполнителем служат пески и супеси. Мощность образований 1,0-2,0 м.

Болотные отложения занимают обширные площади в понижениях рельефа. Это торф различной степени разложения, илы, иловатые глины и суглинки. Мощность болотных отложений  0,2-3,0 м.

Почвенно-растительный слой развит на отдельных участках  с поверхности и имеет мощность от 0,1 до 0,2 м.

На территории проектирования широко распространен процесс заболачивания, который отмечается в пределах равнинных слабо дренированных поверхностей, а также на участках сильно расчлененного рельефа. Определяющими факторами проявления заболачивания являются геоморфологические и климатические особенности территории. В сильно расчлененных местностях наличие замкнутых понижений, значительное количество осадков при малой испаряемости, а также низкая водопроницаемость пород, создают условия для накопления большого количества влаги в приповерхностном почвенном слое и на поверхности замкнутых котловин. Также немаловажную роль играют грунтовые воды, питающие торфяники низинных и переходных болот. Низинные болота расположены по берегам озер. Переходные болота развиты в пределах волнистых и грядовых поверхностей, на склонах и в основании которых происходит разгрузка подземных вод и создаются условия избыточного увлажнения.

Процессы речной эрозии проявляются  в разрушении берегов рек и крупных ручьев в период половодий, когда скорость и расход рек увеличиваются в 20-40 раз. Процессам разрушения подвергаются рыхлые отложения склона долины и растительность. На реках равнинной территории боковая эрозия почти не проявляется.

Процессы озерной абразии проявлены на небольших по площади участках оз. Ковдозеро.

Инженерно-геологическая характеристика территории н.п. Зареченск

Инженерно-геологическая характеристика населенного пункта Зареченск приведена на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных институтом «Мурманскгражданпроект» в 1985 г. на участках строительства одноэтажного здания и водопровода в районе очистных сооружений,

В геологическом отношении участок изысканий представлен коренными архейскими породами, перекрытыми маломощным чехлом четвертичных отложений.

В результате изысканий на участке выделены следующие инженерно-геологические элементы:

- Техногенные отложения, распространенные только на участке трассы водопровода, представлены песчаными грунтами с включением строительного мусора, с валунами до 15 %, мощностью до 1,0 м.

- Почвенный слой с корнями деревьев и валунами, мощностью 0,3 м.

- Ледниковые отложения распространены по всему участку в виде маломощного чехла, перекрывающего скальные породы. Они представлены песком гравелистым, серым, влажным и водонасыщенным, плотным, с включением валунов 15-20 %, гальки и гравия 20-25 %, мощностью до 1,2 м. Ниже залегает галечниковый грунт серый, влажный и водонасыщенный, плотный с включением валунов до 30 %, гальки 20%, гравия 10-15 %, с песчаным заполнителем.

- Скальные породы, представленные гранитами мелкозернистыми невыветрелыми, слаботрещиноватыми, залегают в непосредственной близости от дневной поверхности на глубине 0,7-1,2 м, иногда выходят на дневную поверхность.

Естественным основанием для фундаментов могут служить ледниковые отложения и скальные грунты

Грунтовые воды на участке трасы водопровода залегают в непосредственной близости от дневной поверхности, на участке здания отсутствуют. В паводковый период возможно появление «верховодки», водоупором для которой будет служить скальное основание. Коррозионная активность грунтов к стали – низкая.

### 1.2.4. Гидрология и ресурсы поверхностных вод

Ко́вда — река на границе Мурманской области и Карелии, имеет ярко выраженный ступенчатый характер. Исток реки расположен на выходе из озера Топозеро на севере Карелии. Длина 221 км, из которых 34 % составляет цепь озёр и водохранилищ, падение 110 м.  Площадь водосбора 26190 км2, среднемноголетний сток 8,5 км3. Впадает в Кандалакшский залив Белого моря. На реке построено 3 ГЭС (Кумская, Иовская, Княжегубская), 2 из которых расположены на территории Кандалакшского района (Иовская и Княжегубская).

Естественное устье реки Ковда находилось у селения Ковда, чуть севернее полярного круга. До строительства ГЭС Ковда представляла собой озерно-речную систему: цепочку озер, соединенных короткими порожистыми протоками. При этом лишь последняя протока, дающая выход воде последнего из озер (Ковдозера) в море, носила имя собственно Ковды. Остальные протоки, хотя и считаются составными звеньями Ковды, известны под своими особыми названиями. Цепочка озера-реки имела с десяток имен: оз. Топозеро — р. Софьянга — оз. Пяозеро — р. Кундозерка — оз. Кундозеро — р. Кума — оз. Соколозеро — р. Ругозерка — оз. Ругозеро — р. Ковдочка — оз. Сушозеро — р. Иова, или Верхняя Ковда, — оз. Ковдозеро — р. Ковда. Гидрографическая характеристика р.Ковды и основных ее озер  приведена в таблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4 -1 - Гидрографическая характеристика р.Ковды

| Наименование участка | Расстояние от устья, км | Длина реки, км | Отметка воды, м | Площадь водосбора, км2 | Падение реки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз.Топозеро | 298-222 | 76,0 | 109,0 | 3481 | - |
| р.Софьянга | 222-207 | 15,5 | - | 4943 | 7,79 |
| оз.Пяозеро | 207-162 | 44,3 | 101,22 | 12688 | - |
| р.Кундозерка | 162-150 | 12,2 | - | 12784 | 4,21 |
| оз.Кундозеро | 150-147 | 2,8 | 97,0 | 12977 | - |
| р.Кума | 147-132 | 15,2 | - | 13125 | 28,23 |
| оз.Соколозеро | 132-125 | 7,5 | 68,78 | 13413 | - |
| р.Ругозерка | 125-123 | 1,5 | - | 13417 | 3,12 |
| оз.Ругозеро | 123-103 | 20,5 | 65,65 | 14106 | - |
| р.Ковдочка | 103-100 | 3,0 | - | 14108 | 12,55 |
| оз.Сушозеро | 100-89 | 10,5 | 53,11 | 19563 | - |
| р.Иова | 89-74 | 15 | - | 19640 | 24,73 |
| оз.Ковдозеро | 74-34 | 10,2 | 28,38 | 23915 | - |
| р.Ковда | 34-0 | 34 | - | 16190 | 28,38 |

Таблица 1.2.4-2 - Величины максимальных расходов и объемы весенних половодий для лет различной обеспеченности

| Обеспеченность, створ | Кумская ГЭС | Частные водосборы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Иовская ГЭС | Княжегубская ГЭС |
| Максимальные расходы воды, м3/с |
| 1% обеспеченности | 1328 | 860 | 500 |
| 0,1% обеспеченности | 1710 | 1180 | 800 |
| Средний | 752 | 338 | 267 |
| Объем весеннего половодья, км3 |
| 1% обеспеченности | 3,33 | 2,60 | 0,70 |
| 0,1% обеспеченности | 4,35 | 3,50 | 1,10 |
| Средний | 1,80 | 0,80 | 0,65 |

Река Иова является одной из порожистых проток реки Ковды. Ее падение на протяжении 15 км составляет 25 м, из которых 22 м приходится на первые пять километров, где находятся пороги. Глубина реки в районе плотины 5 м. Ширина изменяется от 50 до 150 м, в среднем - 90 м. Русло реки извилистое, течение быстрое, встречаются острова. Долина реки слабо разработана, имеет ступенчатый продольный профиль, который характеризует реку как молодую, сформировавшуюся в послеледниковый период. Берега реки высокие, обрывистые, местами террасированные. По берегам обнажаются коренные кристаллические породы, местами берега сложены четвертичными отложениями. Долина реки в месте расположения плотины ассиметрична. Левый склон низкий, пологий, образован первой надпойменной террасой, ширина которой 150 м, высота 3-4 м. Поверхность террасы ровная, местами покрыта крупными валунами. От реки терраса плавно поднимается и соединяется с коренными породами. Правый склон высокий (до 42 м) и крутой. Дно долины занимает русло с весьма узкой поймой, ширина русла 70 м.

Протяженность р.Толванд от плотины Толвандского водохранилища (НПУ - 97,8 м) до впадения в оз.Ковдозеро Княжегубского водохранилища (НПУ - 37,2 м) около 9,2 км. Русло р.Толванд разбито несколькими порогами, расположенными ниже плотины.  Ширина реки от 10 м вблизи плотины до 200 м. В настоящее время расход реки незначителен. Питание реки осуществляется за счет фильтрационных вод из водохранилища и боковой приточности.

После строительства каскада ГЭС большинство проток оказались подпружены, они стали намного глубже и шире, некоторые превратились в заливы соединяющихся водохранилищ. Подпруженные озера тоже увеличились по площади. Топозеро, Пяозеро и Кундозеро стали составными частями Кумского водохранилища. Соколозеро, Ругозеро и Сушозеро вошли в состав Иовского водохранилища. Ковдозеро с прилегающими озерами стало Княжегубским водохранилищем.

Таблица 1.2.4-3 - Характеристика водохранилищ

| Водохранилище | Среднегодовой расход воды, м3/с | Площадь водосбора, км2 | Среднегодовой объем стока, км3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Княжегубское | 275 | 26190 | 8,67 |
| Иовское | 226 | 20871 | 7,11 |
| Кумское | 133. | 12977 | 4,19 |

Первой, в 50-е годы, построили Княжегубскую ГЭС — в низовьях водной системы Ковды, на новом, искусственном устье реки. Затем были построены ГЭС Кумская и Иовская. Их строили одновременно.

Княжегубская (ГЭС-11), Кумская (ГЭС-9), Иовская (ГЭС-10) станции организационно входят в «Нивский каскад», хотя к реке Ниве никакого отношения не имеют. ГЭС  входят в состав «филиала Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ио́вская гидроэлектроста́нция — средняя по течению Ковды, находится у поселка Зареченск, почти на самой границе с Карелией,  в 15 км севернее полярного круга, примерно в 1 км ниже истока р.Иовы (Верхней Ковды) из оз.Сушозера (ныне главной части Иовского вдхр.).

Установленная мощность 96 МВт, введена в эксплуатацию в 1961 г.

Выработка Иовской ГЭС увеличена за счет переброски стока озер Таванд и Толванд, расположенных на одноименных реках, перекрытых глухими плотинами, в верхний бьеф Иовской ГЭС. Сток воды из водохранилищ Таванд и Толванд осуществляется по каналам переброски оз.Таванд - оз.Толванд и оз.Толванд-Иовское водохранилище. В естественных условиях сток рек Толванд и Таванд осуществляется в Ковдское водохранилище - водохранилище Княжегубской ГЭС.

Иовская ГЭС питается теперь из огромного водохранилища. Сушозеро, Ругозеро, Соколозеро, Толванд, Таванд, Ориярви, Визиярви, Тумчаозеро (Тумчозеро) и соединяющие их естественные и искусственные протоки — всё это части Иовского водохранилища.

Около Иовской ГЭС сохранилось старое русло реки. При переполнении водохранилища по нему спускают лишнюю воду. При строительстве деревья никуда не вывозили, и затопленный лес торчит из воды, валяется по берегам и на дне.

Примерно 1/3 акватории водохранилища Иовской ГЭС расположена в пределах Кандалакшского района и 2/3 в пределах Лоухского района республики Карелия. Подпором плотины Иовской ГЭС перекрываются реки Иова до плотины Кумской ГЭС, оз.Соколозеро, река Ругозерка, оз.Ругозеро, река Ковдочка, оз.Сушозеро, оз.Тумча и создано водохранилище с площадью зеркала в 296 км2, из них около 100 км2 в Мурманской области и 196 км2 - в Карелии.

Таблица 1.2.4 -4 - Основные параметры водохранилищ

| Параметры | Водохранилища |
| --- | --- |
|  | Иовское | Таванд | Толванд |
| Отметка нормального подпорного уровня - НПУ, м | 72,0 | 141,3 | 97,8 |
| Отметка предельной сработки - УМО, м | 70,0 | 139,0 | 96,5 |
| Отметка форсированного уровня при пропуске расчетного половодья, ФПУ, м | 72,1 | 141,8 | 98,3 |
| Отметка обязательной предполоводной сработки, м | 71,0 | - | - |
| Площадь зеркала, км2 при НПГ при УМО | 294 240 | 11,5 9,1 | 104,5 92,5 |
| Объем при НПГ млн. м3 полный полезный | 2060 540 | 40 21 | 910 130 |

Наивысший уровень воды в нижнем бьефе ГЭС - 40,7 м, наинизший - 37,2 м.

Водный режим. Водные объекты имеет преимущественно снеговое питание. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое - летне-осеннее над зимним.

Годовой ход уровня воды на реках Кольского полуострова характеризуется  высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями. На реках бассейна Иовского и Княжегубского водохранилищ режим уровней искажен искусственным регулированием стока гидротехническими сооружениями. Высшие уровни, в связи с искусственным регулированием стока, наблюдаются в любом месяце, за исключением февраля - апреля, низшие летние - в любой день безледоставного периода. Низшие зимние уровни, как правило, наблюдаются в апреле - мае, в период предвесенней сработки уровня.

Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля - начале мая. На реках в этот период проходит 40% годового стока. Наибольшая часть суммарного стока за весну падает на снеговой сток (70-80%), доля грунтового стока составляет 10-15 % суммарного. Дождевой сток незначителен.

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля - первых числах августа и заканчивается в сентябре - начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени 30-70 дней. Средний многолетний  модуль минимального стока составляют 8,4 л/сут. км2. В период летне-осенней межени проходит 20-30%  годового стока.

Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября - середине ноября. Ледяной покров устанавливается в среднем 25 октября, прочный ледостав - 10 ноября. Толщина льда в конце апреля 60-90 см. Вскрытие водохранилища начинается с образования закраин и полыней в среднем 10-15 мая. Полное очищение ото льда 25 мая. Средняя продолжительность зимней межени 160-190 дней.

Температура воды в июле-августе колеблется в пределах 12-16(С, достигая максимума во второй половине июля. В августе вода начинает постепенно охлаждаться. Замерзание воды начинается через 2-10 дней после перехода температуры воздуха через 0(С. Ледостав устанавливается в конце октября - начале ноября. Толщина льда достигает 80-120 см. Очищение ото льда происходит в конце мая - начале июня.

Потенциал самоочищения водных объектов, определенный на основании гидрологических характеристик и температурного режима, оценивается как низкий («Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах», М., 1983).

### 1.2.5. Ихтиофауна

По данным Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (письмо № 01.11/1972 от 08.07.2009 г.) Княжегубское и Иовское водохранилища имеют особо ценное рыбохозяйственное значение, так как являются местом обитания ценных видов биоресурсов.

Ихтиофауна Иовского водохранилища представлена следующими видами рыб: кумжа, форель, голец, хариус, сиг, ряпушка, корюшка, окунь, ёрш, щука, налим, лещ, язь, плотва.

Ихтиофауна Княжегубского водохранилища представлена следующими видами рыб: кумжа, форель, голец, хариус, сиг, щука, окунь, ёрш, плотва, язь, лещ, ряпушка, корюшка, налим, гольян.

Строительство Княжегубской ГЭС сделало невозможным проход в р.Ковду на нерест семги. В качестве компенсации был построен Княжегубский рыбоводный завод ФГУ «Мурманрыбвод», осуществляющий ее искусственное разведение.

## 1.3. Современное использование земель муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение Зареченск находится в центральной части муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области. Границы сельского поселения Зареченск установлены законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» (в редакции от 05.11.2008 г. № 1014-01-ЗМО).

Сельское поселение Зареченск граничит:

- на севере - с муниципальным образованием городское поселение Кандалакша,

- на западе – с муниципальным образованием сельское поселение Алакуртти,

- на юге – с  республикой Карелия,

- на востоке – с муниципальным образованием городское поселение Зеленоборский.

Площадь сельского поселения Зареченск по данным Заказчика составляет 370 868 га. При этом в границы сельского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

- земли населенных пунктов – 439,2 га,

- земли сельскохозяйственного назначения – 32 га,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности  и земли иного  специального назначения – 9959,1 га,

- земли особо охраняемых территорий – 1 га,

- земли лесного фонда – 360396 га,

- земли запаса – 6,4 га,

- земли, категория которых не установлена – 33,9 га.

Площадь земель по категориям представлена в соответствии с материалами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Мурманской области, а также документами об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Зареченск.

Таким образом, около 97,2 % площади муниципального образования составляют земли лесного фонда, около 2,7 % - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного  специального назначения, 0,1 % - земли населенного пункта.

На территории муниципального образования сельское поселение Зареченск, в соответствии с законом Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав», расположено 3 населенных пункта: н.п. Зареченск, являющийся административным центром поселения, с. Ковдозеро и ж-д. ст. Нямозеро.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Зареченск, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

## 1.4. Функционально-планировочная структура

Планировочная структура сельского поселения Зареченск сложилась вдоль основной для муниципального образования транспортной оси – автоподъезда от региональной автодороги «Салла», проходящей в северо-западной части МО, к н.п.Зареченск и вдоль железнодорожной линии  Ручьи Карельские - Алакуртти. Частью планировочной структуры являются населенные пункты – н.п. Зареченск, с. Ковдозеро и ж-д.ст. Нямозеро. Кроме того, по территории рассредочены  бывшие населенные пункты, утратившие этот статус, большая часть которых сконцентрирована в юго-восточной части МО.

Основной функциональной зоной на территории сельского поселения является лесохозяйственная зона, в пределах которой осуществляют свою деятельность Кандалакшское и Ковдозерское лесничества.

В северной части поселения значительную территорию занимает зона размещения военных объектов.

Рекреационные зоны представлены бывшими населенными пунктами, которые используются для дачного отдыха, и гостиницей «Иова», расположенной в 3 км от н.п.Зареченск.

Зона особо охраняемых природных территорий включает территории двух региональных объектов - государственного природного заказника «Кутса» и ботанического памятника природы «Нямозерские кедры».

Государственный природный заказник регионального значения «Кутса» организован на землях лесного фонда в пределах двух сельских поселений Кандалакшского района – Зареченск и Алакуртти. В сельском поселении Зареченск заказник занимает юго-западную часть.

Недалеко от железнодорожной станции Нямозеро находится еще одна особо охраняемая природная территория – ботанический памятник природы «Нямозерские кедры».

Ниже рассматривается функционально-планировочная структура населенных пунктов.

Населенный пункт Зареченск – административный центр муниципального образования сельское поселение Зареченск, расположен на правом берегу р.Иовы, впадающей в Княжегубское водохранилище (Ковдозеро).

В границах н.п.Зареченск сложились и планировочно выделены следующие зоны: жилой застройки, общественно-деловые зоны, производственные, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зона сельскохозяйственного использования.

Зоны жилой застройки включают основное жилое образование и отдельно расположенные группы жилых домов, сформированные одно-двухэтажными 4-х, 8-ми и 12-ти квартирными домами, большая часть которых имеет высокую степень износа.

В планировочном отношении основное жилое образование носит преимущественно линейный характер и размещается вдоль основных улиц населенного пункта. Несколько обособленно расположена компактная группа жилых домов в районе ведомственной гостиницы ГЭС, которая образует общее дворовое пространство, относительно благоустроенное и озелененное. Отдельные группы жилых домов находятся на правом берегу р.Иовы в районе ул.Береговой и на левом берегу реки в районе ул. Зареченской.

Основные объекты обслуживания: администрация муниципального образования сельское поселение Зареченск, клуб, библиотека, школа, детский сад, амбулатория, отделение сестринского ухода, ФАП – сосредоточены в центральной части населенного пункта - на улицах Кумская, Княжегубская, Нивская, Туломская. Отдельные объекты размещены автономно: на северо-востоке населенного пункта на ул.Кондопожской – здание, в котором находятся  почта, ЖКХ и другие административные помещения; на юго-западе, в конце ул.Нивской – гостиница ГЭС.

Производственные зоны тяготеют к  берегу р.Иовы и включают:

- юго-западную производственную зону, где расположена ГЭС-10 (Иовская), а также находятся электростанция, водозабор, вертолетная площадка;

- северная, на территории которой находится пилорама и ДРСУ.

Все производственные зоны имеют значительные резервные территории, не используемые в настоящее время.

Зоны транспортной инфраструктуры включают отрезок автоподъезда от автодороги общего пользования регионального значения «Сала», мостовой переход через р.Иову, участки автодорог местного значения, проходящие вдоль берега реки, а также сеть сложившихся улиц, дорог, проездов и подъездов н.п.Зареченска.

Связь с центром района - г.Кандалакшей осуществляется автобусным маршрутом, завершающемся на ул.Кумской у здания Администрации.

Из всей  улично-дорожной сети только улицы Княжегубская и Кумская имеют твердое покрытие.

В целом улично-дорожная сеть нуждается в упорядочении.

Зоны инженерной инфраструктуры включают:

- территорию поселковой котельной, расположенной в южной части населенного пункта,

- территорию очистных канализационных сооружений, расположенных у северо-восточной границы н.п. Зареченска на берегу р.Иовы,

- территорию радиотрансляционного узла, расположенную по ул. Иовская.

Рекреационные зоны на территории населенного пункта широкого развития не получили. К рекреационной зоне условно может быть отнесен сквер напротив здания Администрации МО, где установлен памятник «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны».

Объекты, относящиеся к зоне специального назначения – кладбище и полигон твердых бытовых отходов расположены за  границей населенного пункта.

Зона сельскохозяйственного использования не сформирована и носит рассредоточенный характер. Огороды с хозяйственными постройками занимают территории между жилыми группами, вдоль периферийных дорог и частично вдоль берега р.Иовы на въезде в н.п.Зареченск.

Село Ковдозеро расположено в 11 км к северу от административного центра сельского поселения - населенного пункта Зареченск, на берегу Княжегубского водохранилища.

Функционально-планировочная структура села не имеет четкой организации и характеризуется преобладанием зоны жилой застройки, расположенной между Княжегубским водохранилищем и озером Ламбино.

Основным типом застройки является малоэтажная блокированная жилая застройка с участками и индивидуальная жилая застройка,  которая в центральной части села разделена улично-дорожной сетью на небольшие кварталы в основном неправильной формы. Жилые зоны на юго- востоке села характеризуются хаотичной экстенсивной застройкой. Единичные участки жилой застройки, расположенные в окружении огородов и участков естественной растительности занимают северо-восточную часть села.

Зона общественно-деловая застройки расположена в центре села и представлена  зданием, в котором находятся почта, сельский клуб и библиотека, детским садом, размещенным в бывшем здании школы, магазином.

На северо-востоке села расположено административное здание Ковдозерского лесничества, в центральной части находится здание склада бывшего леспромхоза, которое предназначено к сносу. Функционирующие производственные зоны на территории села отсутствуют.

Зона сельскохозяйственного использования представлена  огородами, которые рассредоточены по всей территории села, но основная их масса сконцентрирована в юго-восточной части, при этом многие из них в нарушение Водного кодекса Российской Федерации расположены в прибрежной защитной полосе Княжегубского водохранилища.

Организованные рекреационные зоны не получили развития на территории села.

Зоны специального назначения представлены двумя кладбищами, одно из которых, расположенное к югу от населенного пункта, является закрытым, а другое, расположенное в северо-западной части села, является действующим.

## 1.5. Экономическая база

Единственным промышленным предприятием н.п. Зареченск является Иовская ГЭС, которая  входит в состав  «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».  ГЭС принята в промышленную эксплуатацию  в 1965г. Она  построена по плотинно-деривационному типу. Для увеличения выработки  в ее водохранилище переброшен сток озер Таванд и Толванд.  Мощность ГЭС — 96 МВт, среднегодовая выработка — 536 млн кВт·ч.  Часть оборудования ГЭС устарела, требуется его модернизация.

В 80-е годы прошлого века в Зареченске функционировал леспромхоз, который заготавливал до 150 тыс.м3 древесины в год. В настоящее время это предприятие не работает.

К числу других предприятий можно отнести:

- участок ДРСУ, обслуживающий дорогу на 40 км до ж-д.ст. Нямозеро , на 20 км  в сторону Алакуртти и подъезд к с.Ковдозеро;

- управляющую компанию ООО «Комплексное обслуживание»;

- периодически используемую пилораму в рабочем состоянии;

- Ковдозерское лесничество.

Населенный пункт Ковдозеро в настоящее время практически не имеет экономической базы. На его территории находится Ковдозерское лесничество (4 человека персонала) и несколько инфраструктурных предприятий социальной сферы. Вместе с тем, территория села начинает осваиваться как место дачного отдыха жителей Мончегорска, что может создать дополнительные рабочие места на строительстве  дач и обслуживании рекреантов.

Железнодорожная станция Нямозеро  в настоящее время не осуществляет грузовых операций и работает как разъезд, который обслуживает персонал, приезжающий из Кандалакши. Другие места приложения труда на ж-д. ст. Нямозеро отсутствуют.

## 1.6. Численность населения

Численность постоянного (прописанного) населения сельского поселения Зареченск на начало 2008 года составила 969 чел., в том числе:

- н.п. Зареченск – 753 чел.,

- с.Ковдозеро – 202 чел.,

- ж-д.ст.Нямозеро – 14 чел.

В последние годы фиксируется  снижение численности населения. Так в 2000 году численность населения сельского поселения составляла 1383 чел., против 969 в 2008 году. Т.е. за этот период численность населения сократилась на 30% или 3,7% в год.

Демографическая ситуация неблагополучная - в сельском поселении число умерших значительно превышает число родившихся, велик удельный вес пенсионеров – около половины от численности населения и низка доля детей до 18 лет – около 10%.

Трудоспособное население составляет порядка 40% от общей численности населения. Экономической деятельностью занято около трети населения.

Наличное населения сельского поселения несколько ниже  прописанного. Так, по данным Заказчика в н.п. Зареченск постоянно проживают 500-600 человек, а  на  ж-д. ст. Нямозеро  постоянно не живет никто. В с. Ковдозеро постоянное население представлено лицами пенсионного возраста.

Вместе с тем, богатые рекреационные ресурсы делают населенные пункты сельского поселения Зареченск привлекательными для рекреационного использования. В настоящее время сезонное население с.Ковдозеро составляет порядка 30-50 человек и его численность с развитием рекреации может возрасти.

## 1.7. Жилищный фонд

По данным формы статотчетности №1-МО  количество жилищного фонда  сельского поселения Зареченск составляет 25,9 тыс.м2 общей площади. Средний показатель жилищной обеспеченности по сельскому поселению равен 26,7 м2 общей площади на человека.

Около 70% жилищного фонда находится в муниципальной собственности.

Жилищный фонд размещен в 1-2 этажных жилых домах преимущественно  каркасно-засыпных (СЩО), По степени износа преобладают жилые дома, относящиеся к категории износа свыше 60%, такой жилищный фонд составляет 19,5тыс.м2 общей площади или 75,3% его общего объема. Большое количество жилищного фонда (18,6 тыс.м2 общей площади) отнесено к категории ветхого и аварийного, в котором проживает 482 человека – половина численности населения сельского поселения. Ниже приводится перечень ветхих и аварийных жилых домов, предназначенных для первоочередного расселения по данным Администрации муниципального образования  сельское поселение Зареченск.

Таблица 1.7-1 - Перечень ветхого и аварийного жилищного фонда сельского поселения Зареченск

| Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 1 | 1960 | 318,5 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 2 | 1960 | 319,6 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 3 | 1960 | 319,1 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 4 | 1960 | 315,2 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 9 | 1960 | 271,5 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая, 10 | 1960 | 317,8 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая,11 | 1960 | 317,8 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая,12 | 1960 | 317,8 |
| н.п. Зареченск | ул.Береговая,13 | 1960 | 312,8 |
| с.Ковдозеро | ул.Комсомольская,17 | 1957 | 83,8 |
| с.Ковдозеро | ул.Комсомольская,9 | 1956 | 82,3 |
| с.Ковдозеро | ул.Комсомольская,19 | 1956 | 82,6 |
| с.Ковдозеро | ул.Комсомольская,12 | 1956 | 230,1 |
| с.Ковдозеро | ул.Нагорная,14 | 1955 | 81,5 |
| с.Ковдозеро | ул.Октябрьская13, | 1956 | 81,8 |
| с.Ковдозеро | ул.Первомайская,13 | 1953 | 65,7 |

Наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения Зареченск  является его центр – н.п.Зареченск, в котором сосредоточено 78% жилищного фонда сельского поселения, вторым по величине является с.Ковдозеро (21%), на ж-д. ст.Нямозеро  приходится около1% жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда неравнозначен. Жилищный фонд н.п. Зареченск обладает более высокими показателями уровня инженерного  оборудования, чем с.Ковдозеро и ж-д.ст. Нямозеро.

Ниже приводится характеристика жилищного фонда сельского поселения Зареченск.

Таблица 1.7-2 - Характеристика жилищного фонда сельского поселения Зареченск

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по муниципаль-ному образованию | % | в том числе по населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | н.п.Заре-ченск | с.Ковдо-зеро | ж-д. ст. Нямозеро |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площ. | 25,9 | - | 20,0 | 5,4 | 0,5 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 553 | - | 418 | 135 | н/д |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен | тыс. м2 общей площ. | 25,9 | 100 | 20,0 | 5.4 | 0,5 |
|  | - в том числе каменные, кирпичные | -//- | 0,3 | 1,1 | 0,3 | - | - |
|  | - СЩО | -//- | 19,1 | 73,8 | 15,7 | 3,4 |  |
|  | - смешанные | -//- | 2,5 | 9,7 | 2,0 | - | 0,5 |
|  | - деревянные | -//- | 4,0 | 15,4 | 2,0 | 2,0 |  |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс. м2 общей площ. | 25,9 | 100 | 20,0 | 5,4 | 0,5 |
|  | - в т.ч. с износом от 0 до 30% | -//- | 2,4 | 9,3 | 2,1 | 0,3 |  |
|  | - от 31 до 60% | -//- | 4,0 | 15,4 | 2,4 | 1,6 |  |
|  | - свыше 60% | -//- | 19,5 | 75,3 | 15,5 | 3,5 | 0,5 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда по типам застройки, в том числе: | тыс. м2 общей площ. | 25,9 | 100 | 20,0 | 5,4 | 0,5 |
|  | индивидуальные жилые дома | -//- | 1,1 | 4,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
|  | малоэтажная застройка блокированными жилыми домами на 2 семьи | -//- | 3,2 | 12,4 | 0,3 | 2,9 | - |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 этажа) | -//- | 21,6 | 83,4 | 19,5 | 1,8 | 0,3 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | тыс. м2 общей площ. |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | -//- | 17,2 | 68 | 17,2 | - | - |
|  | - канализацией | -//- | 17,2 | 68 | 17,2 | - | - |
|  | -теплоснабжением | -//- | 17,2 | 68 | 17,2 |  | - |
|  | - печное отопление (взамен электроплит) | -//- | 8,7 | 34 | 2,8 | 5,4 | 0,5 |
|  | - напольными электрическими плитами | -//- | 17,2 | 68 | 17,2 | 0 |  |
| 7 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ./чел. | 26,7 | - | 26,6 | 26,7 | 35,7 |

Населенный пункт Зареченск – центр сельского поселения Зареченск и самый крупный его населенный пункт. Жилищный фонд н.п.Зареченск представлен 1-2 этажными жилыми домами на 1 - 12 квартир общей площадью около 20 тыс. м2.

Количество капитального жилищного фонда незначительно, каменные дома составляют 1,3% от общего количества жилищного фонда. По материалу стен преобладающим типом застройки является СЩО – 78,2%, дерево – 10,2% и смешанный тип – 10,3%.

В населенном пункте высок удельный вес жилищного фонда с высоким процентом износа, который составляет 77,5% от общего жилищного фонда.

По типу застройки преобладает малоэтажная жилая застройка, представленная  1-2 этажными многоквартирными домами до 12 квартир. Имеется так же небольшое число (не более 1,5%) индивидуальной жилой застройки.

Обеспеченность жилищного фонда населенного пункта инженерным оборудованием характеризуется наиболее высокими в сельском поселении показателями, но они не достаточны для обеспечения комфортных условий проживания. 86% жилищного фонда н.п.Зареченск обеспечено водопроводом, канализацией, теплоснабжением; 14 – печами.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения составляет 26,6 м2 на человека.

Село Ковдозеро застроено 1 этажным жилищным фондом общей площадью 5,4 тыс.м2 общей площади.

Каменных домов в селе нет, материалом стен 63% жилищного фонда является СЩО и 37% - дерево - брус и бревно.

Жилищный фонд села достаточно изношен. В настоящее время по степени износа 65% жилищного фонда характеризуется высокими показателями (свыше 60%),  30% жилищного фонда села характеризуется средними показателями износа (31-60%) и только 5% жилищного фонда имеет износ 0-30%.

По типу застройки 86% жилищного фонда относится к малоэтажной жилой застройке, представленной блокированными жилыми домами на 2 семьи (53%) и многоквартирными жилыми домами до 6 квартир (33%). Кроме того 14% жилищного фонда представлено индивидуальной жилой застройкой.

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием неудовлетворительная. Жилые дома села обеспечены печным отоплением. Водопровод, канализация и центральное отопление в домах отсутствуют.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения составляет 26,7м2 на человека. Часть жилых домов используется жителями г.Мончегорска под дачи.

Железнодорожная станция Нямозеро. Характеристика жилищного фонда ж-д.ст.Нямозеро, в связи с отсутствием данных у Заказчика, выполнена по рекогносцировочным  оценкам.

Жилищный фонд ж-д.ст. Нямозеро представлен 8 одноэтажными 2 квартирными жилыми домами.  На станции по данным статотчетности прописано 14 человек, но, фактически, постоянного населения нет. Часть жилищного фонда используется приезжающими на обслуживание железнодорожной станции жителями Кандалакши. Жилищный фонд ориентировочно составляет 0,5 тыс м2 общей площади в деревянных не благоустроенных домах с высокой степенью износа.

Средний показатель жилищной обеспеченности на прописанное на ж-д. ст.Нямозеро  население составляет 35,7м2 на человека.

## 1.8. Культурно-бытовое обслуживание

Предприятия культурно-бытового обслуживания сельского поселения представлены в сокращенной номенклатуре и не в полном объеме.  Большинство из них сосредоточено в центре сельского поселения – населенном пункте Зареченск. В селе Ковдозеро учреждения обслуживания представлены в сокращенном объеме, на ж-д.ст.Нямозеро они отсутствуют. Обеспеченность населения сельского поселения учреждениями обслуживания оценивается по данным формы статотчетности №1-МО.

Таблица 1.8-1 - Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Зареченск

| №№ п/п | Наименование | Единица измерений | Емкость | Количество объектов | обеспеченность на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | н/д | 2 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 48 | 1 | 49 |
| 3 | Поликлиника | Пос/см | 18 | 1 | 18.5 |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 на 1тыс.чел |
| 5 | Библиотеки | Тыс.том | н/д | 2 | - |
| 6 | Клубные объекты | мест | н/д | 2 | - |
| 7 | Предприятия торговли | Квм. торг. площ. | 155,1 | 5 | 160 |
| 8 | Аптечные киоски | единий | 1 | 1 | 1на 1тыс.чел |
| 9 | Пождепо | машин | 3 | 1 | 1 на 0,3тыс.чел |
| 10 | Бани | мест | 43 | 2 | 44 |
| 11 | Гостиница | мест | 30 | 1 | 31 |
| 12 | Отделение связи | объект | 2 | 2 | 1 на 0,5тыс.чел |

Ниже представлена характеристика учреждений обслуживания по видам.

Воспитание, образование представлено:

- общеобразовательной школой №11 в н.п.Зареченск. В селе Ковдозеро школы нет, учащихся из него возят в Зареченскую школу на автобусе;

- двумя детскими садами в н.п.Зареченск и с.Ковдозеро. В с.Ковдозеро детский сад размещен в бывшем здании школы.

Учреждения здравоохранения представлены:

- ФАП в н.п.Зареченск, предоставляющий терапевтические услуги и физиотерапевтические процедуры. Дважды в неделю в с.Ковдозеро выезжает фельдшер из Зареченска.

- стоматологическим кабинетом в н.п.Зареченск, который в настоящее время не работает, из-за отсутствия врача;

-аптечным киоском.

Кроме перечисленных объектов на территории н.п.Зареченск расположен объект районного значения – отделение сестринского ухода.

Учреждения культуры представлены:

-домом  культуры "Космос" в н.п.Зареченск в помещении которого размещены администрация сельского поселения, библиотека, клуб;

-сельским клубом в с.Ковдозеро;

-двумя библиотеками – Зареченской сельской и Ковдозерской сельской.

Спортивные сооружения представлены спортивной площадкой и хоккейной коробкой при школе в н.п.Зареченск.

Учреждения торговли представлены четырьмя магазинами торговой площадью 155,1 м2. Три из них (все встроенные) расположены в н.п. Зареченск и один в с.Ковдозеро.

Учреждения бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют.

К числу других учреждений обслуживания относятся:

-отделения  связи в н.п.Зареченск и с.Ковдозеро;

-гостиница «Иова», расположенная в 3 км от н.п.Зареченск;

-администрация сельского поселения Зареченск, размещенная в здании дома культуры;

-гостиница Нивских ГЭС;

-пожарное депо на 3 автомашины в н.п.Зареченске и бывшее пождепо в с.Ковдозере, на базе которого планируется организация пожарной дружины;

Выводы:

По результатам анализа учреждений культурно-бытового обслуживания можно сказать следующее:

- система обслуживания сельского поселения по структуре, емкости учреждений и их техническому состоянию не соответствует нормативным требованиям и нуждается в реконструкции;

- емкость предприятий обслуживания в ряде случаев не соответствует нормативным рекомендациям. Это касается в первую очередь учреждений культуры, спорта, объектов здравоохранения, потребительского рынка;

- большинство объектов обслуживания сосредоточено в н.п.Зареченске, что значительно снижает уровень обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры населения входящих в его состав населенных пунктов;

- основная масса учреждений обслуживания расположена в помещениях с высокой степенью износа, не соответствующим современным требованиям к уровню благоустройства. Ряд предприятий размещен в приспособленных помещениях.

## 1.9. Транспортная инфраструктура

На территории муниципального образования сельское поселение Зареченск транспортная инфраструктура представлена объектами железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме этого на территории н.п.Зареченск имеется вертолетная площадка.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории муниципального образования представлен железнодорожной линией местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти, которая проходит в широтном направлении через северную часть муниципального образования. Железнодорожная линия Ручьи Карельские – Алакуртти однопутная и имеет тепловозную тягу. Размеры движения на линии в настоящее время составляют одну пару поездов в сутки.

На территории муниципального образования расположена одна железнодорожная станция Нямозеро, не выполняющая в настоящее время ни грузовых, ни пассажирских операций.

Автомобильный транспорт

Система автодорог муниципального образования включает в себя автодороги регионального и местного значения.

Протяжённость автодорог регионального значения, находящихся в ведении Мурманскавтодора, составляет 68,59 км. Перечень и характеристика автодорог регионального значения приведены в таблице 1.9-1.

Как видно из данных таблицы 1.9-1, автоподъезд к н.п. Зареченску по своей технической категории не на всём протяжении соответствует существующей интенсивности движения и большая часть дороги находится в неудовлетворительном состоянии.

В 2007 году была произведена реконструкция мостового перехода через реку Иова на автоподъезде к н.п. Зареченску по проекту института «ПромтрансНИИпроект» (г. Москва).

Остальные автодороги, кроме региональных, в настоящее время не имеют «хозяина».  В районе нет структуры, в ведение  которой перешли бы автодороги местного значения и ведомственные автодороги леспромхозов, министерства обороны и др.

Таблица 1.9-1 - Характеристика автодорог регионального значения

| Наименование автодороги | Ведомственная принадлежность | Протяжённость в пределах муниципального образования, км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Интенсивность движения, автомобилей в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла» (а/д «Салла») | Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | 24,35 | IV | асфальтобетон, чёрный щебень | 6,0 – 7,0 | Удовлетворительное | 535 |
| А/п к н.п. Зареченск | - // - | 40,24 | IV-V | чёрный щебень, гравийное | 4,5 - 6,0 | Неудовлетворительный участок с гравийным покрытием (39,15 км) | 360 |
| А/п к ж-д. ст. Нямозеро | - // - | 4,00 | V | гравийное, грунтовое | 4,5 | Неудовлетворительное | 55 |
| Итого | - // - | 68,59 |  |  |  |  |  |

Пассажирские перевозки на территории Кандалакшского района осуществляют Автоколонна № 1443 ОАО «Мурманскавтотранс», ООО «Кандалакшское ПАТП», ООО «Зеленоборское АТП № 1» и индивидуальные предприниматели. Перечень автобусных маршрутов, работающих на территории Кандалакшского района, приведён в таблице 1.9-2.

Как видно из таблицы, автобусный маршрут № 221 связывает н.п. Зареченск и с. Ковдозеро с центром района г. Кандалакшей. Через северо-западную часть муниципального образования по автодороге «Салла» проходит автобусный маршрут № 226 «Кандалакша-Алакуртти». С другими населёнными пунктами, за исключением г. Кандалакши, муниципальное образование не имеет автобусного сообщения.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования

Улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования Зареченск представлена улицами и дорогами, в основном, с грунтовым покрытием.

Населенный пункт Зареченск. Протяжённость улично-дорожной сети н.п.Зареченска составляет 8,1 км.  Все улицы имеют 5-и метровую проезжую часть, метровые обочины и наружный водоотвод (канавы и кюветы). Покрытие большинства улиц грунтовое. Исключение составляет ул. Княжегубская, имеющая асфальтобетонное покрытие. Большинство улиц протрассировано параллельно береговой линии

Таблица 1.9-2 - Перечень и характеристика автобусных маршрутов

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута, км | Время оборота, час, мин. | Количество машин на маршруте, ед. | Марка машин и их вместимость | Количество перевозимых пассажиров за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоколонна №1443 ОАО «Мурманскавтотранс» и ООО «Кандалакшское ПАТП» |
| 221 | Кандалакша - Зареченск | 124,6 | 7 часов 00 минут | 1 | Ивеко 20 чел. | 2,0 |
| 226 | Кандалакша - Алакуртти | 115,6 | 5 часов 40 минут | 2 | Ивеко 20 чел. | 5,0 |

Село Ковдозеро. Улично-дорожная сеть в с.Ковдозере имеет протяжённость 12,6 км. Ширина проезжей части всех улиц – 5 метров. Поперечный профиль улиц, кроме проезжей части, включает в себя метровые обочины. Покрытие проезжей части всех улиц грунтовое. Большая часть улиц имеет широтную направленность.

Транспорт населённых пунктов

Численность автомобильного парка муниципального образования по данным ГИБДД в настоящее время составляет 195 единиц. В таблице 1.9-3 приведены данные о численности автопарка по видам транспорта и его принадлежности.

Таблица 1.9-3 Численность автопарка

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт, принадлежащий |
| --- | --- | --- |
|  |  | юридическим лицам | физическим лицам |
| Легковые автомобили | 168 (86,2 %) | 5 (2,6 %) | 163 (83,6 %) |
| Автобусы | 2 (1,0 %) | 2 (1,0 %) | 0 |
| Грузовые автомобили | 2 (1,0 %) | 2 (1,0 %) | 0 |
| Прицепы | 12 (6,2 %) | 0 | 12 (6,2 %) |
| Мототранспорт | 11 (5,6 %) | 0 | 11 (5,6 %) |
| Итого | 195 (100 %) | 9 (4,6 %) | 186 (95,4 %) |

Как видно из таблицы, 95,4 % автотранспорта муниципального образования находится в личном пользовании граждан и 86,2 % автопарка составляют легковые автомобили. Уровень автомобилизации в настоящее время составляет 173 легковых автомобиля на 1000 жителей, что ниже среднего показателя по Кандалакшскому району (236 единиц на 1000 жителей).

Внутрипоселковый общественный транспорт в муниципальном образовании не получил развития из-за небольших размеров населённых пунктов.

Хранение личного автотранспорта осуществляется в гаражах боксового типа на придомовых территориях. Автозаправочной станции на территории муниципального образования не имеется.

Маломерный флот муниципального образования насчитывает 150 единиц:  в Зареченске – 87 единиц, в Ковдозере – 63 единицы. Хранение маломерного флота производится в ангарах индивидуальной постройки или под открытым небом вдоль берегов Княжегубского водохранилища, Тутозера, реки Иова и Сушозера в Карелии.

## 1.10. Инженерная инфраструктура

### 1.10.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Зареченск осуществляется как от поверхностных, так и от подземных источников. Все они по качеству воды относятся ко второму классу, что требует соответствующую схему водоподготовки для доведения качества воды до показателей СанПиН. Но используемые методы обработки на водозаборах не соответствуют классу источника.

В качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п. Зареченска используются поверхностные воды. Забор воды осуществляется из оз. Сушозеро Иовского водохранилища. Насосная станция расположена на территории Иовской ГЭС, что не дает возможности его лицензирования и постановки на учет органам местного самоуправления. Проектная производительность водозабора составляет 3,840 тыс.м3/сут., фактическая производительность 0,16 тыс.м3/сут. Водоочистными сооружениями водопровод не оборудован, обеззараживание воды проводится бактерицидной установкой ОВ-АКХ-1 с 3 ртутно-кварцевыми лампами. При подаче воды потребителю наблюдается ее несоответствие нормам по физико-химическим показателям. Паразитологические показатели в норме. Возбудителей инфекционных заболеваний за весь период наблюдений не зарегистрировано.

Общая протяженность водопроводных сетей в н.п. Зареченске составляет  6,5 км, в том числе центрального водопровода 1,5 км, глубина заложения водопровода от 1 до 2,5 м. Водопровод в населенном пункте проложен в теплотрассах.

Доставка воды населению с. Ковдозеро осуществляется путем подвоза воды автоцистерной объемом 3,9 м от водозабора н.п. Зареченска, а также используется  скважина, расположенная в северо-западной части села, производительностью 0,192 тыс. м3/сут., проектная документация на которую также отсутствует.

Подача воды на станцию Нямозеро производится из разведовательно-эксплуатационной скважины производительностью 0,013 тыс.м3/сут., проектная документация на которую отсутствует.

На всех водопроводах и водоисточниках организованы зоны санитарной охраны.

Границы ЗСО источника водоснабжения и водопроводов н.п. Зареченск утверждены  решением администрации Зареченского СТО 22.10.2004 г. Территории строгого режима благоустроены и содержатся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

### 1.10.2. Водоотведение

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченска осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м/сут., фактическая производительность составляет 135 м/сут. Выпуск очищенных стоков осуществляется в оз. Тутозеро Княжегубского водохранилища. Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает предельно допустимое содержание для рыбохозяйственных водоемов.

Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения 1,6-2 м.

Дождевая канализация отсутствует повсеместно.

Населенные пункты Ковдозеро и Нямозеро оборудованы выгребными ямами.

### 1.10.3. Теплоснабжение

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных составляющих комплекса системы жизнеобеспечения. Поддержание надежного и стабильного функционирования всех ее элементов является главной концептуальной задачей развития всей системы теплоснабжения.

Источником теплоснабжения н.п. Зареченска является электрокотельная, общая мощность которой - 3,5 МВт (котел №1 - 1,5 МВт, котел №2 - 1,7 МВт и 5 котлов по 0,6 МВт). Износ электрокотельной составляет – 50 %. Отпуск тепловой энергии на 2009 г. – 8126 Гкал, в том числе:

- население – 6757 Гкал;

- бюджетные организации – 1008 Гкал;

- баня – 113 Гкал;

- прочие потребители – 248 Гкал.

Система теплоснабжения по способу получения горячей воды – открытая.

Способ прокладки трубопроводов в непроходных каналах.

Теплотрассы населенного пункта  находятся в аварийном состоянии.

В с. Ковдозеро централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

### 1.10.4. Газоснабжение

В настоящее время система газоснабжения природным газом в сельском поселении Зареченск не развита. В районе отсутствуют магистральные газопроводы и головные сооружения газового оборудования.

### 1.10.5. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение сельского поселения Зареченск осуществляется от электрических сетей Колэнерго через ПС 49150/6 кВ мощностью 16 мВА.

Протяженность сетей ВЛ-6 кВ -18,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 11,5 км.

Полное годовое электропотребление за 2007г. по сельскому поселению Зареченск составило 12372,5тыс.кВтч.

Таблица 1.10.5-1 - Данные по существующим ТП  6(10)/0,4 кВ

| №№ п/п | № № ТП | Количество и мощность тр-ров, кВА | Напряжение, кВ | Год установки трансф. | Текущая загрузка, в % | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | 1х160 | 6/0,4 | нет данных | 30 |  |
| 2 | ТП-2 | 1х250 | 6/0,4 | нет данных | 60 |  |
| 3 | ТП-3 | 1х100 | 6/0,4 | 1968 | 30 | ул. Береговая |
| 4 | ТП-4 | 1х320 | 6/0,4 | 1968 | 100 | ул. Кумская |
| 5 | ТП-5 | 1х320 | 6/0,4 | 1984 | 50 | ул. Иовская |
| 6 | ТП-6 | 1х160 | 6/0,4 | 1968 | 100 | ул. Кондопожская |
| 7 | ТП-7 | 1х320 | 6/0,4 | 1968 | 60 | ул. Нивская |
| 8 | ТП-8 | 1х100 | 6/0,4 | 1976 | 70 | ул. Княжегубская |
| 9 | ТП-9 | 1х100 | 10/0,4 |  | 40 | бойлерная |
| 10 | ТП-10 | 1х320 | 10/0,4 | 1968 | 90 | бойлерная |
| 11 | ТП-11 | нет данных |  | новая |  | столярка |
| 12 | ТП-12 | 1х180 | 6/0,4 | 1968 | 30 | гараж ДРСУ |
| 13 | ТП-14 | 1х100 | 6/0,4 |  | 10 | КОС |

### 1.10.6. Связь

Согласно Федеральному Закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» инфраструктура связи не входит в компетенцию муниципальных образований, и их органов управления. Законом предписано создание условий для обеспечения услугами связи. Вместе с тем Правительством Российской Федерации установлены нормы, определяющие обязательный минимум услуг связи, приняты программы в области связи. Инфраструктура связи влияет на условия жизни населения, инвестиционную привлекательность. В этой связи в проекте рассматривается общее состояние инфраструктуры связи, среди проектных предложений даются рекомендации по созданию условий,  необходимых для её развития.

Инфраструктура связи в сельском поселении Зареченск развита удовлетворительно. В населённых пунктах поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи, по всему поселению обеспечиваются услуги подвижной сотовой связи. В поселении существенно развиты различные сети ведомственной связи.

Телефонная связь

В поселении обеспечиваются услуги телефонной связи и подвижной сотовой связи. В н.п.Зареченск и с. Ковдозеро установлена цифровая АТС, связанная с телефонной сетью общего пользования цифровыми соединительными линиями, таксофонами универсальной услуги связи, средствами ведомственных сетей связи.

В населённых пунктах поселения неудовлетворённый спрос на установку телефона отсутствует.

Подвижная сотовая связь обеспечивается во всех населённых пунктах, входящих в поселение.

Передача данных и подключение к сети Интернет

Узел доступа мультисервисной сети передачи данных, обеспечивающий широкополосное подключение к сети Интернет,  установлен в н.п. Зареченске.

Телевизионное вещание

Телевизионное вещание на территории поселения обеспечивается передатчиком, установленными в н.п. Зареченске. Транслируется один канал (программа) вещания.

Проводное вещание

Проводное вещание в поселении  отсутствует.

Почтовая связь

Почтовая связь обеспечивается УФПС Мурманской области – филиалом  ФГУП «Почта России». Почтовое отделение развёрнуто в н.п. Зареченске и в с. Ковдозеро.

## 1.11. Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой и уборкой территории занимается ООО «УК Комфорт», контроль осуществляет МУП «ЖКХ Зареченский».

Годовой объем вывозимых ТБО составляет 687,5 м3, в том числе от населения 492,3 м3.

Раздельный сбор ТБО не производится.

Для сбора ТБО применяется бестарная система (планово-подомовая), т.е. жильцы домов складируют самостоятельно отходы в тележку прицепа трактора ЮМЗ-6. ТБО вывозятся круглогодично по постоянному графику.

Организованная свалка отсутствует. ТБО вывозят на несанкционированную свалку, которая не соответствует природоохранным и санитарным требованиям. Свалка расположена в 1,0 км от н.п.Зареченск по автодороге Зареченск-Кандалакша ее площадь составляет 1 га.

В с.Ковдозеро организованная свалка ТБО отсутствует, отходы вывозятся на несанкционированную свалку, на которую вывозятся ТБО н.п.Зареченска, кроме того несанкционированная свалка жителями села образована в его северо-западной части.

В сельском поселении имеются 2 кладбища, одно из них – закрытое, находится у южной границы с. Ковдозеро, второе – действующее, расположено в северо-западной части села,  мощность его практически исчерпана.

## 1.12. Зеленые насаждения

Растительность территории проектирования относится к Кандалакшскому округу полосы северотаежных лесов, принадлежащих Кольско-Карельской подпровинции североевропейской таежной провинции, для которой характерно преобладание хвойных и смешанных лесов. Основными лесообразующими породами  являются сосна (на повышенных участках рельефа и «сухих» склонах) и ель (в понижениях). В смешанных лесах основные породы дополняют березы, осина, рябина, черемуха, различные виды ив, особенно по берегам рек и водоемов. Широкое распространение  имеют болота с типичной для них растительностью и заболоченные леса.

В настоящее время на территории н.п.Зареченск сохранились отдельные участки естественных лесных насаждений. Наиболее крупные из них - это лесной массив на юго-востоке поселения. Этот массив широко используется населением для отдыха, но отсутствие благоустройства территории негативно сказывается на его состоянии.

Кроме того, небольшие участки леса сохранились в центральной и северной частях населенного пункта. Насаждения общего пользования в н.п.Зареченск  практически отсутствуют. Озеленение общественных центров и территорий общего пользования представлено, в основном, газонами.

## 1.13. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение  экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно - нормативным требованиям.

В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, а также воздействие отдельных физических факторов. В основу раздела положены материалы «Доклада по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2007-2008 г.г.»,  информация, предоставленная Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области, Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах».

### 1.13.1. Атмосферный воздух

Согласно «Докладу по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2008 году», содержание в атмосферном воздухе Мурманской области загрязняющих веществ, выраженных через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), низкое. Отмечаются случаи загрязнения атмосферного воздуха по единичным показателям, главным образом, в 30-40-километровой зоне основных промышленных предприятий области. Сельское поселение Зареченск не попадает в зону влияния  крупных предприятий-загрязнителей. Кроме того на его территории отсутствуют собственные производственные предприятия, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Стационарные посты Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в с.п.Зареченск отсутствуют.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» не обладает сведениями об объеме и составе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с.п.Зареченск.

Учитывая низкий уровень загрязнения атмосферы в Мурманской области в целом и отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы на территории сельского поселения Зареченск, уровень загрязнения атмосферы можно оценить как низкий.

### 1.13.2. Поверхностные воды

Использование воды

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, гидроэнергетики, рыболовства, рекреации, а также служат приемником сточных вод.

По данным ООО «Комплексное обслуживание» и филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» источником хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п.Зареченск является оз.Сушозеро Иовского водохранилища. Водозабор расположен в подводящем канале плотины станции ГЭС-10.

По данным госстатотчетности «2ТП-водхоз», предоставленной Двинско-Печорским бассейновым водным управлением за 2007 г., на хозяйственно-питьевые нужды поселения забрано 34,0 тыс м3 воды, отведено 31,0 тыс м3 сточных вод. Водопотребление и водоотведение в разрезе предприятий представлено в таблицах 1.13.2-1 и 1.13.2-2.

Сточные воды проходят очистку на канализационных очистных сооружениях производительностью 864 м3/сутки, фактическая производительность - 135 м3/сутки. Очистные сооружения работают не эффективно. Требуется реконструкция аварийного септика, восстановление иловых площадок. Выпуск сточных вод осуществляется в оз.Тутозеро Княжегубского водохранилища.

Село  Ковдозеро оборудовано выгребами. По мере накопления сточные воды спецавтотранспортом  вывозятся на очистные сооружения н.п.Зареченск.

Со сточными водами в поверхностные водные объекты сброшено 9,979 тонн загрязняющих веществ. Больше всего загрязняющих веществ поступает со сточными водами ООО «Комплексное обслуживание». Среди загрязняющих веществ наибольшее количество приходится на сухой остаток, органические соединения по БПК, взвешенные вещества (таблица 1.13.2-3).

Качество воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются: неочищенные и недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, неочищенные  дождевые стоки с территории населенных пунктов, промплощадок, автомобильных дорог, талые воды с площади водосборного бассейна, выпадение загрязнений с атмосферными осадками, смыв загрязняющих веществ с территорий несанкционированных свалок, оставленных туристами по берегам водных объектов.

Наблюдения за качеством воды осуществляют ГУ «Мурманское УГМС», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах». По данным ГУ «Мурманское УГМС» регулярные наблюдения за качеством вод бассейна р. Ковды проводились на водохранилищах Иовском и Княжегубском. Среднегодовые концентрации меди в водохранилищах в 2007-2008 г.г. составляли 1-2 ПДК. Характерной особенностью водных объектов Мурманской области является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как  медь, железо, марганец. Максимальные и повышенные концентрации металлов в этих водных объектах, при отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий, наблюдаются в меженные периоды, когда питание осуществляется преимущественно грунтовыми водами.

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным, отсутствует ярко выраженная сезонность колебаний химического состава. Все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для доведения качества воды до показателей СанПиН  требуется соответствующая схема водоподготовки. Водоочистными сооружениями водопровода н.п.Зареченск не оборудован. Обеззараживание воды происходит на насосной станции при помощи бактерицидной установки ОВ-АКХ-1 с тремя ртутно-кварцевыми лампами.

В 2007 г. в н.п.Зареченске перед поступлением воды в сеть (ВНС) 18,2% исследованных проб воды не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 9,0% - по микробиологическим показателям. Превышение ПДК отмечается по органолептическим показателям (цветность, мутность), окисляемости. Содержание вредных химических веществ в водоисточнике не превышали установленные предельно допустимые нормативы. Паразитологические показатели в норме. Возбудителей инфекционных заболеваний за весь период наблюдений не зарегистрировано.

В 2007 году по сравнению с предыдущими годами в н.п.Зареченске ухудшилось качество питьевой воды перед поступлением в сеть и в распределительной сети по микробиологическим показателям (таблица 1.13.2-4). Отмечается увеличение  процента нестандартных проб в распределительной сети по санитарно-химическим показателям до 18,2%.

Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное.

Таблица 1.13.2-1 - Забор воды из водных объектов н.п.Зареченск за 2007 г. (тыс. м3)

| Водопользователь | Водный объект | Забрано | Использовано | Потери при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из поверх. источников | Из подзем. источников | Всего | в том числе на нужды |  |
|  |  |  |  |  |  | хоз питьевые | производств. | с/х водоснабж. |  |
| МУП ЖКП «Зареченск» | Иовское водохранилище | 34,0 | 34,0 | - | 32,0 | 30,0 | 2,0 | - |  |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | - | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
| Итого |  | 36,0 | 36,0 |  | 34,0 | 32,0 | 2,0 |  | - |

Таблица 1.13.2-2 - Сброс сточных вод в водные объекты н.п.Зареченск за 2007 г. (тыс. м3/год)

| Водопользователь | Водный объект | Сброшено сточной воды | Мощность очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | загрязненной | норма- тивно чистой | нормативно очищенной | Всего | в т.ч. перед сбросом в водоем |
|  |  |  | всего | недос- таточно очищенной | без очистки |  | всего | биологич. |  |  |
| МУП ЖКП «Зареченск» | Княжегубское вдхр. | 29,0 | 29,0 | - | 29,0 | - | - | - | 315,0 | 315,0 |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | р.Ковда | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| Итого |  | 31,0,0 | 31,0 | - | 31,0 | - | - | - | 326,0 | 326,0 |

Таблица 1.13.2-3 - Содержание загрязняющих веществ в сточных водах н.п.Зареченск за 2007 г. (тонн)

| Водопользо- ватель | Водный объект | Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | БПК | Нефте- продукты | Взвеш. в-ва | Сухой остаток | Азот аммон. | Нитраты | Нитриты | Хлориды | Сульфаты | Железо |
| МУП ЖКП «Зареченск» | Княжегубское вдхр. | 0,740 | 0,001 | 0,760 | 7,300 | 0,010 | 0,059 | 0,001 | 0,760 | - | 0,016 |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | р.Ковда | 0,001 | 0,000 | 0,013 | 0,134 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,017 | 0,015 | 0,130 |

Таблица 1.13.2-4 - Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим нормативам

| Водопроводы | Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим нормативам, % |
| --- | --- |
|  | По санитарно-химическим показателям | По микробиологическим показателям |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Источник |
| н.п.Зареченск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением воды в сеть (ВНС) |
| н.п.Зареченск | 0 | 36,3 | 18,2 | 0 | 0 | 9,0 |
| В распределительной сети |
| н.п.Зареченск | 0 | 9,09 | 18,20 | 0 | 0 | 9,0 |

Таким образом:

- поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, гидроэнергетики, рыболовства, рекреации, а также служат приемником сточных вод;

- на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов забрано 34,0 тыс. м3 воды, отведено 31,0 тыс. м3 сточных вод;

- со сточными водами в поверхностные водные объекты сброшено 9,979 тонн загрязняющих веществ;

- основными источниками загрязнения поверхностных вод являются: недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, неочищенные дождевые стоки с территории поселений, промплощадок, автомобильных дорог, талые воды с площади водосборного бассейна, выпадение загрязнений с атмосферными осадками, смыв загрязняющих веществ с территорий несанкционированных свалок, оставленных туристами по берегам водных объектов;

- среднегодовые концентрации меди в водохранилищах в 2007-2008 г.г. составляли 1-2 ПДК. Характерной особенностью водных объектов Мурманской области является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как медь, железо, марганец;

- все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84, требуется проведение водоподготовки;

- водоподготовка отсутствует, обеззараживание воды происходит при помощи бактерицидной установки;

- 9,0% проб в распределительной сети не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям и 18,2% по санитарно-химическим показателям.

### 1.13.3. Подземные воды

Подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ж-д.ст.Нямозеро и частично с.Ковдозеро.

Резервным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Ковдозеро является скважина с накопительным колодцем. Объем водозаборных сооружений с.Ковдозеро составляет 3,84 тыс.м3/сут. Обеззараживание воды производится путем хлорирования. Доставка воды населению осуществляется путем подвоза воды автоцистерной объемом 3,9 м3.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Нямозеро является скважина. Объем водозаборных сооружений ст.Нямозеро - 0,84 тыс.м3/сут. Обеззараживание воды не производится.

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным. Все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для доведения качества воды до показателей СанПиН  требуется соответствующая схема водоподготовки.

Таким образом:

- подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Ковдозеро, ж-д.ст.Нямозеро;

- все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84. Для доведения качества воды до показателей СанПиН  требуется соответствующая схема водоподготовки;

- водоподготовка отсутствует, в с.Ковдозеро производится обеззараживание воды путем хлорирования.

### 1.13.4. Почвы

Почва является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» в Кандалакшском и Терском районах мониторинг за состоянием почв в сельском поселении Зареченск не проводит.

Основным источником загрязнения почв на территории сельского поселения Зареченск являются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, содержание которых не соответствует санитарным требованиям. Одна из них расположена по автодороге Зареченск-Кандалакша в 1,5 км от н.п. Зареченска, вторая в границах села Ковдозеро. Кроме того, отмечается наличие несанкционированных свалок по берегам рек и озер, активно используемых туристами.

В связи с тем, что на территории района нет мусороперерабатывающих мощностей, вывоз ТБО осуществляется без сортировки отходов.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду, особенно в период снеготаяния. При эксплуатации свалок и несоблюдении технологического цикла по изоляции отходов, продукты гниения и самовозгорания  воздушными массами и птицами переносятся на значительные расстояния, что постепенно приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния значительной территории.

### 1.13.5. Радиационная обстановка

Характеристика радиационной обстановки поселения представлена по материалам «Доклада по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах» Министерства Природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах».

Радиационная обстановка в Мурманской области определяется деятельностью ядерного технологического комплекса, имеющего гражданское и военное предназначение. Это реакторы Кольской АЭС, ледокольного флота, также значительное количество реакторов военно-морского флота. Особую радиоэкологическую безопасность представляет техническое состояние хранилищ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО).

Контроль радиационной обстановки обеспечивает Мурманская территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (МТ АСКРО).

В 2007 г. мощность экспозиционной дозы γ-излучения на местности по данным ежедневных измерений в населенных пунктах Мурманской области изменялась в пределах естественного природного радиационного фона - от 5 мкР/час. до 24 мкР/час.

В 2007 году среднегодовая суммарная β-активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Случаев радиоактивных выпадений повышенной β-активности (в 10 и более раз выше суточных фоновых) не наблюдалось.

Концентрации 137Сs, а также других определяемых радионуклидов в приземной атмосфере, ниже нормативов, установленных НРБ-99.

В 2008 г. специалистами филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» проведены замеры радиационного фона на территории с.п.Зареченск. Радиационный фон составил 6-8 мкР/ч, что соответствует естественному радиационному фону.

В 2008 г. состояние радиационной безопасности населения в Мурманской области оценивается как удовлетворительное.

Таким образом, радиоактивное загрязнение природной среды удовлетворительное, радиационная обстановка на территории н.п.Зареченск благополучная, состояние радиационной безопасности населения оценивается как удовлетворительное.

### 1.13.6. Электромагнитное загрязнение

Хозяйственная деятельность и быт населения в настоящее время характеризуются массовым использованием источников излучений электромагнитных волн различных диапазонов. К ним относятся линии электропередачи, передатчики телевизионного и радиовещания, силовое электрооборудование, вычислительная техника, телефоны и базовые станции подвижной сотовой связи, телефоны с беспроводным подключением трубок, печи СВЧ, иные радиотехнические объекты.

В настоящее время уровень электромагнитного поля, создаваемого бытовыми приборами, средствами информатики и связи, повсеместно существенно возрос.

Конгрессом местных и региональных властей Европы (Страсбург, 29-31 мая 2001 г.) принята Рекомендация 95 (2001) о базовых станциях мобильной телефонной связи, в которой рекомендуется признать озабоченность общественности последствиями облучения электромагнитными полями для здоровья человека в связи с мобильной телефонией, а также рекомендуется правительствам  государств-членов обеспечить включение в рекламу в сфере мобильной телефонии предупреждений о потенциальных последствиях для здоровья человека.

Подвижная сотовая связь обеспечивается во всех населённых пунктах, входящих в поселение. При размещении радиопередающих средств обеспечивается соблюдение санитарных норм, в том числе на непосредственно прилегающей территории. Санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки, обусловленные размещением выше указанных радиопередающих средств, определены проектами их установки, незначительны и в условиях данных населенных пунктов не влияют на планировочные решения.

Иные источники излучений электромагнитных волн являются бытовыми приборами и хозяйственным оборудованием, представлены в незначительном количестве. Общий уровень поля незначительный.

### 1.13.7. Акустическое загрязнение

Источником акустического загрязнения на территории населенного пункта Зареченск является автомобильный транспорт. Допустимый максимальный уровень звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА, допустимый эквивалентный уровень звука – 55 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Через н.п. Зареченск не проходят автодороги с большой интенсивностью движения. С севера к нему подходит региональная автодорога «Подъезд к п. Зареченск» с интенсивностью движения 360 автомобилей в сутки. Это максимальная интенсивность движения на территории населенного пункта Зареченск.

Таким образом, на участках всех улиц и региональной автодороги в н.п.Зареченске эквивалентный уровень шума не превышает допустимые нормы и жилые строения не попадают в зону акустического дискомфорта.

## 1.14. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения загрязнения водных ресурсов в сельском поселении Зареченск установлены следующие зоны  с особыми условиями использования  территории:

- особо охраняемые природные территории;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

### 1.14.1. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) в настоящее время являются наиболее эффективным способом охраны природы и формирования экологического каркаса территории, который призван сохранить экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие природных систем. Наличие сбалансированной системы особо охраняемых природных территорий является основой эффективного функционирования такого каркаса.

#### В настоящее время в границах сельского поселения Зареченск существуют  ООПТ регионального значения - Государственный природный заказник «Кутса», ботанический (лесной) памятник природы - «Нямозерские кедры»  и проектируемые  памятники природы.

Государственный природный заказник регионального значения «Кутса» площадью 52000 га, в том числе 17190 га в границах с.п.Зареченск, создан постановлением Администрации Мурманской области от 21 июня 1994 г. № 259 «О создании государственного природного заказника «Кутса», переутвержден постановлением Правительства Мурманской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Мурманской области от 21.06.1994 №259. Новая редакция Положения о государственном природном заказнике регионального значения «Кутса» утверждена  от 27.10.2005 №410-ПП/13.

Заказник организован в целях сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального использования ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении представителей животного мира, растительности, общего экологического баланса, средообразующих естественных природных комплексов, путей миграций ценных видов рыб.

Заказник «Кутса» расположен на территории Кандалакшского района, к юго-западу от с. Алакуртти, в бассейне реки Кутсайоки и на участке к западу от озера Вуориярви, включая ущелье Пюхякуру. Заказник имеет комплексный характер: в нем сохраняются в естественном состоянии сообщества горных тундр, первичных лесов, болот и озер как мест обитания редких и типичных представителей флоры и фауны. На выделенной территории имеются эталонные экосистемы, редкие виды растений и животных, объекты, имеющие важное рекреационное значение. Значительная часть редких видов сконцентрирована в ущелье Пюхякуру, где встречается почти половина видов высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области. Также здесь представлены «критические местообитания для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Задачами заказника являются:

а) содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника, разработке мероприятий по сохранению мест обитания и естественному воспроизводству редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;

б) сохранение природного комплекса охраняемой территории в естественном состоянии;

в) поддержание экологического баланса и средообразующих функций естественного природного комплекса;

г) предотвращение загрязнения реки Тунтсайоки, ее притоков, а также других рек, их притоков и озер, располагающихся на территории заказника; разработка рекомендаций по ограниченному использованию биологических ресурсов на основе научных исследований;

д) пропаганда передового опыта охраны, сохранение природных ресурсов (охотфауны, объектов рыболовства, ягодников), а также естественных условий для их воспроизводства;

е) организация спортивного рыболовства и туристической деятельности, не противоречащих целям создания и задачам заказника.

Режим заказника:

На территории заказника, его отдельных участках постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

На территории заказника запрещаются:

а) лов рыбы без разрешений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания;

б) туризм и все формы отдыха (за исключением перечисленных ниже случаев);

в) сплав леса по рекам, сенокошение;

г) распашка земель;

д) движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения администрации заказника (за исключением перечисленных ниже случаев);

е) изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения и строительства промышленных и жилых объектов, кроме строительства дорог, линий электропередачи, линий связи, трубопроводов;

ж) любое загрязнение рек и озер, засорение территории в границах заказника;

з) размещение геологических, изыскательских и других партий и отрядов;

и) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;

к) использование ядохимикатов;

л) посадка вертолетов без согласования с администрацией заказника, за исключением проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;

м) размещение и захоронение промышленных и бытовых отходов;

н) разведение костров, кроме специально оборудованных мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;

о) промышленный сбор мхов, ягод и грибов.

Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств, посадок вертолетов на территории заказника без согласования с администрацией заказника не распространяются на сотрудников правоохранительных органов и служащих Федеральной пограничной службы при осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт.

На территории заказника разрешается:

а) проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических, рыбохозяйственных) и экспериментальных работ согласно утвержденным планам НИР в рамках Федеральных законов "О животном мире" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Организации, проводящие работы на территории заказника, обязаны предварительно согласовывать планы работ с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области и администрацией заказника и сообщать о сроках, местах проведения работ, количестве работников, количестве и видах автотранспорта и плавсредств;

б) любительский лов рыбы по разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания;

в) проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в границах заказника по специальному разрешению Агентства лесного хозяйства по Мурманской области и согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области;

г) организация спортивного рыболовства по специальным разрешениям департамента продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области;

д) организация туристической деятельности по разрешениям комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области;

е) регулирование численности охотничьих животных по специальным разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания по Мурманской области;

ж) сбор грибов и ягод без применения специальных приспособлений;

з) проезд механизированного транспорта по дорогам общего пользования, проезд на снегоходах в зимний сезон по специальным маршрутам, установленным администрацией заказника;

и) размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного фонда - по разрешениям Агентства лесного хозяйства по Мурманской области и администрации МО с. Алакуртти и согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области.

Обеспечение функционирования и охрану заказника осуществляет Государственное областное учреждение «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области».

#### Ботанический (лесной) памятник природы «Нямозерские кедры» включен в перечень памятников природы Мурманской области решением Исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 24.12.1980 г «Об утверждении перечня памятников природы, находящихся на территории области», решением Исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 15.01.1986 г. №24 «Об утверждении перечня памятников природы, находящихся на территории области», постановлением Губернатора Мурманской области от 14.06.2000 г. №246-ПГ «О памятниках природы, расположенных в лесном фонде Мурманской области».

#### Памятник природы «Нямозерские кедры» расположен на территории Кандалакшского участкового лесничества ГОУ «Кандалакшское лесничество» (квартал 547) и занимает участок южного склона возвышенности к оз. Нижнее Нилоярви и оз. Нямозеро, вблизи дороги Кандалакша-Зареченск. Площадь 5 га. На участке произрастают две группы кедров (сосны кедровой сибирской). Предполагается, что кедры произошли от посаженных или оброненных бойцами красной Армии кедровых «орешков» в местах оборонительных боев в годы великой Отечественной войны.

На территории памятника природы «Нямозерские кедры» запрещается: отвод земель под любые виды пользования, изменение категории земель; все виды рубок, кроме рубок ухода; разведка и добыча полезных ископаемых, мха, торфа; буровзрывные и горные работы, любые виды изысканий; любое строительство; изменение гидрологического режима территории, все виды мелиоративных работ; любое загрязнение рек и озер, засорение территории; применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, химических средств защиты растений; устройство бивуаков, мест отдыха и т.д.; иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

#### Проектируемые ООПТ

#### В настоящее время МООО «Кольский центр охраны дикой природы» в рамках работы по оптимизации сети региональных ООПТ подготовлены материалы, обосновывающие организацию природного парка «Кутса» на основе государственного природного заказника регионального значения «Кутса», а также нового памятника природы «Ирин-гора».

Природный парк «Кутса». Целесообразнось организации природного парка на базе природного заказника «Кутса» вызвана двумя факторами: данная территория является одним из участков Мурманской области, где сохранились значительные по площади участки малонарушенных лесных экосистем и который характеризуется высокой концентрацией редких видов. В границы заказника «Кутса» в настоящее время включены большие площади малоценных сильно нарушенных территорий (вырубки), а за его границами остался ряд ценных природных объектов, что вызвало необходимость пересмотра границ и режима существующей ООПТ с целью включения неохраняемых сейчас ценных природных комплексов, и увеличения возможностей для развития регулируемого туризма. В результате планируемая площадь природного парка составит 95800 га.

Памятник природы «Ирин-гора» расположен на расстоянии 83 км к юго-юго-западу от районного центра города Кандалакши, на расстоянии 44 км к юго-юго-западу от поселка Зеленоборский и состоит из трех отдельных участков, имеющих наибольшую природоохранную ценность: «Ирин-гора», «Иванова гора», «Гора Винча». Его площадь составляет 848 га, площадь охранной зоны – 4341 га.

Памятник природы создается в целях охраны генофонда (сохранения популяций редких видов лишайников и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации); охраны ценофонда (сообществ первичных лесов, горных тундр, болот и озер в естественном состоянии).

### 1.14.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Зареченск представлена по материалам Комитета по культуре и искусству Мурманской области (письмо №12/01-131748 от 08.05.2009г.).

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения Зареченск представлены воинскими захоронениями (таблица 1.14-1), которые  приняты на государственную охрану на основании решений исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 13.08.1960 г. №1327, от 05.06.1968 г. №29, от 10.04.1985 г.№178.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Зареченск не установлены.

Таблица 1.14-1 - Воинские захоронения, памятные знаки, мемориальные доски

| №№ п/п | Наименование | Местонахождение | Описание | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | н.п.Зареченск |  | Удовлетвори-тельное |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | с.Ковдозеро | Четырехгран-ный постамент со звездой | Неудовлетвори-тельное |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. | ж-д.ст.Нямозеро |  | Неудовлетвори-тельное |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | 2 км от ж-д.ст. Нямозеро |  | Удовлетвори-тельное |
|  | Воинское кладбище воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | 14 км дороги Кандалакша-Зареченск |  | Удовлетвори-тельное |
|  | Одиночное воинское захоронение | 19 км от дороги Кандалакша-Зареченск, в 30 км от автодороги |  | Неудовлетвори-тельное |

По данным администрации сельского поселения Зареченск на территории сельского поселения имеется ещё три воинских захоронения, которые показаны на схеме «Современное использование территории сельского поселения Зареченск».

### 1.14.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истока реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

В соответствии со ст.65, п.13  Водного Кодекса Российской Федерации для водохранилищ и озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 200 м.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» приняты «Правила установления рыбоохранных зон», утвержденные Правительством Российской Федерации от 05 октября 2008 г. №743, которые определяют порядок установления рыбоохранных зон.

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов. Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и размеры рыбоохранных зон совпадают по величине, за исключением водных объектов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение.

В соответствии с п.10 «Правил установления рыбоохранных зон» ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации и по согласованию с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального агентства  по рыболовству (письмо №01-11/1973 от 08.07.2009г.) представлены в таблице 1.14.3-1.

Таблица 1.14.3-1 – Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина одоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Иовское водохранилище | - | 200 | 20 |
| Княжегубское водохранилище | - | 200 | 20 |
| р.Иова | 200 | 50 | 20 |
| озера, площадью более 0,5 км2 | 50 | 50 | 20 |
| озера, площадью менее 0,5 км2 | - | - | 20 |
| реки, длиной до 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в границах прибрежных защитных полос установлены еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица 1.14.3-2).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таблица 1.14.3-2 - Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос

(Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Проведение рубок главного пользования | Озеленение, благоустройство Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Проведение рубок главного пользования |  |

### 1.14.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения  в настоящее время  являются поверхностные и подземные  воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.544-96 и СНиП 2.04.02-84 (таблицы 1.14.4-1, 1.14.4-2).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от насосных  станций - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» на всех водопроводах и водоисточниках организованы зоны санитарной охраны. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения имеются.

Границы ЗСО источников водоснабжения и водопроводов утверждены решением администрации Зареченского СТО 22.10.2004 года.

Территории строгого режима благоустроены и содержатся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 1.14.4-1 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Применение ядохимикатов; - Купание, стирка белья. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, - Сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод, твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |

Таблица 1.14.4-2 - Регламенты  использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения оз.Сушозеро составляют:

- граница 1 пояса по акватории во всех направлениях не менее 100 м и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени;

- граница 2-3 пояса по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%) и в обе стороны по берегу на 3-5 км.

### 1.14.5. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) должна быть установлена единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп промышленных объектов и производственных зон  должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

В таблице 1.14.5-1 представлен перечень источников негативного воздействия на территории н.п.Зареченск и их санитарно-защитные зоны на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На схеме «Комплексная оценка территории» отображены ориентировочные СЗЗ от источников, вошедших в вышеуказанный  перечень.

Таблица 1.14.5-1 - Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| №№ п/п | Наименование предприятий | Класс в соответствии с санитарной классификацией | Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОС |  | 200 |
|  | Лесопилка | IV | 100 |
|  | Вертолетная площадка | III | 300 |
|  | Сельское кладбище | V | 50 |

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 1.14.5-2.

Таблица 1.14.5-2 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

## 1.15. Комплексная оценка территории

| №№ п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Район – II, подрайон –II А. |
| 2. | Преобладающие направления ветра | Декабрь-февраль – северное, Июнь-август – юго-восточное |
| 3. | Гидрология | Основным водным объектом является р. Иова Сток реки Иова зарегулирован. Иовское водохранилище является водоемом высшей категории рыбохозяйственного водопользования |
| 4. | Инженерно-геологические условия | В инженерно-геологическом строении территории принимают участие ледниковые отложения мощностью 0,7-1,2 м, представленные песком гравелистым, они подстилаются скальными породами - гранитами мелкозернистыми невыветрелыми, слаботрещиноватыми, которые иногда выходят на дневную поверхность. Естественным основанием для фундаментов могут служить ледниковые отложения и скальные грунты. |
| 5 | Гидрогеологические условия | Для данного района характерно распространение единого горизонта грунтовых вод, развитого в рыхлых четвертичных отложениях и вод, приуроченных к трещиноватой зоне коренных пород. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, гидроэнергетики, рыболовства, рекреации, а также служат приемником сточных вод. |
| 2. | Подземные воды | ● Подземные воды используются для хоз-питьевых нужд с.Ковдозеро и ж-д.ст. Нямозеро. |
| 4. | Рекреационный потенциал | Формируется живописными озерно-лесными и речными ландшафтами, расчлененным рельефом, особо охраняемыми природными территориями |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилищный фонд | Общий жилищный фонд сельского поселения Зареченск составляет 25,9 тыс. м2 общей площади, обеспеченность населения жильем в среднем по муниципальному образованию – около 26,7 м2 на человека, что выше средних показателей обеспеченности по Мурманской области и России; Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем физического износа во всех населенных пунктах муниципального образования; Около 70% жилищного фонда н.п. Зареченска обеспеченно инженерными сетями. В с. Ковдозеро и ж.д.ст. Нямозеро жилищный фонд инженерным оборудованием не обеспечен. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | Система обслуживания сельского поселения по структуре, емкости учреждений и их техническому состоянию не соответствует нормативным требованиям и нуждается в реконструкции; Ниже рекомендуемых нормативов характеризуется емкость учреждений культуры, спорта, объектов здравоохранения, потребительского рынка; Большинство объектов обслуживания сосредоточено в н.п.Зареченске, что значительно снижает уровень обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры населения, входящих в его состав населенных пунктов; Основная масса учреждений обслуживания расположены в помещениях с высокой степенью износа, не соответствующим современным требованиям по уровню благоустройства. |
| IV. | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи сельского поселения обеспечиваются автомобильным транспортом. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Сформирована на территории населенных пунктов Зареченск и Ковдозеро, но нуждается в дальнейшем совершенствовании. |
| 3. | Общественный пассажирский транспорт | Внутренний общественный пассажирский транспорт не получил развития из-за небольших размеров поселения. Населенные пункты связаны с районным центром автобусным маршрутом. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды населения н.п. Зареченска осуществляется из оз. Сушозеро Иовского водохранилища. Подача воды на станцию Нямозеро производится из разведовательно-эксплуатационной скважины, проектная документация на которую отсутствует. Доставка воды населению с. Ковдозеро осуществляется путем подвоза воды автоцистерной объемом 3,9 м от водозабора н.п. Зареченска или от скважины, расположенной на территории села. |
| 2. | Канализация | Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченск осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м/сут., Дождевая канализация отсутствует повсеместно. Населенные пункты Ковдозеро и Нямозеро оборудованы выгребными ямами. |
| 3. | Теплоснабжение | Источником теплоснабжения н.п. Зареченск является электрокотельная, общая мощность которой - 3,5 МВт (котел №1 – 1,5 МВт, котел №2 – 1,7 МВт и 5 котлов по 0,6 МВт). Износ электрокотельной составляет – 50 %. Отпуск тепловой энергии на 2009 г. – 8126 Гкал. В с. Ковдозеро и на ж-д. ст. Нямозеро централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей. |
| 4. | Газоснабжение | Система газоснабжения природным газом не развита. Отсутствуют магистральные газопроводы и головные сооружения газового оборудования. |
| 5. | Электроснабжение | ● Электроснабжение сельского поселения Зареченск осуществляется от электрических сетей Колэнерго через ПС 49150/6 кВ мощностью 16 мВА. |
| 6. | Информатизация и связь | В населённых пунктах поселения неудовлетворённый спрос на установку телефона отсутствует. Подвижная сотовая связь обеспечивается во всех населённых пунктах, входящих в поселение. Телевизионное вещание обеспечивается передатчиком, установленными в н.п. Зареченске. Транслируется один канал (программа) вещания. Проводное вещание в поселении отсутствует. Почтовая связь обеспечивается УФПС Мурманской области – филиалом ФГУП «Почта России». Почтовое отделение развёрнуто в н.п. Зареченске и с Ковдозеро. |
| 7. | Санитарная очистка | ● Организованная свалка в сельском поселении отсутствует. ТБО н.п. Зареченск и с. Ковдозеро вывозят на несанкционированную свалку, которая не соответствует санитарным и природоохранным требованиям. Годовой объем вывозимых ТБО составляет 687,5 м3, в том числе от населения 492,3 м3. ● В сельском поселении имеются 2 кладбища, одно из них – действующее; его мощность практически исчерпана. |
| 8. | Зеленые насаждения | Насаждения общего пользования в н.п.Зареченске практически отсутствуют. Озеленение общественных центров и территорий общего пользования представлено, в основном, газонами. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | ● Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, выраженных через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) сельского поселения Зареченск, низкое. |
| 2. | Поверхностные воды | Поверхностные воды являются приемником сточных вод в объеме 31,0 тыс. м3/год, из них 31,0 тыс. м3/год без очистки. Со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило в 2007 г. 9,979 тонн загрязняющих веществ. Для водоемов характерно повышенное содержание меди и железа от 1 до 2 ПДК. |
| 3. | Почвы | ● Качество почв удовлетворительное |
| 4. | Радиационная обстановка | Удовлетворительная |
| 5. | Электромагнитное загрязнение | Незначительное |
| 6. | Акустическое загрязнение | Отсутствует |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Отсутствуют утвержденные проекты ВЗ водных объектов в границах сельского поселения. Отмечаются нарушения регламентов, установленных для водоохранных зон и прибрежных защитных полос (расположены гаражи, не имеющие твердого покрытия, огороды). |
| 2. | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | ( Проекты 1, 2 и 3 пояса ЗСО разработаны |
| 3. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | На территории н.п. Зареченск из предприятий и объектов, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, расположены КОС, вертолетная площадка и пилорама. Нарушения регламентов, установленных для ориентировочных СЗЗ, не выявлены. Проекты СЗЗ не разработаны. На территории с. Ковдозеро расположено кладбище на достаточном удалении от жилой застройки для организации СЗЗ. |
| VIII. | Территориальные ресурсы | Населенный пункт Зареченск и село Ковдозеро в существующих границах располагают территориальными ресурсами для развития основных функциональных зон - жилой, общественно-деловой, производственной, инженерной инфраструктуры, рекреационной. |

# 2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## 2.1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план сельского поселения Зареченск является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития сельского поселения Зареченск является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека,  качественное улучшение окружающей среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации существующих производственных зон, а также создания новых;

- развитие системы озеленения населенных пунктов,

- создание условий для развития рекреации различного уровня  на базе высокого рекреационного потенциала территории;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

## 2.2. Предложения по функционально-планировочной организации территории

Генеральный план сельского поселения Зареченск, совмещенный с проектом планировки жилых зон н.п. Зареченск и с. Ковдозеро, разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и территориального развития сельского поселения Зареченск.

Предложения генерального плана выполнены на базе существующего функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

На расчетный срок генерального плана планировочная структура сельского поселения Зареченск сохраняется. Основными планировочными осями муниципального образования остаются автоподъезд от региональной автодороги «Сала» к н.п. Зареченск, проходящей через муниципальное образование в меридиональном направлении,  а также железнодорожная линия местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти и региональная автодорога «Сала», проходящие в северной части сельского поселения в широтном направлении. Частью планировочной структуры являются населенные пункты – н.п. Зареченск, с. Ковдозеро, ж-д.ст. Нямозеро, а также  бывшие населенные пункты, утратившие этот статус, большая часть которых сконцентрирована в юго-восточной части поселения.

На расчетный срок генерального плана  получают развитие следующие функциональные зоны:

- зоны населенных пунктов,

- рекреационные зоны,

- зоны особо охраняемых природных территорий,

- зоны специального назначения.

Зоны населенных пунктов. Проектные предложения направлены на упорядочение и дальнейшее планомерное развитие территории населенных пунктов с выделением приоритетов, обеспечивающих улучшение условий проживания населения.

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов в пределах их существующих границ за счет внутренних территориальных резервов. Функционально-планировочная структура населенных пунктов совершенствуется путем развития жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Значительный объем планируемого сноса ветхого и аварийного жилья, рост жилищной обеспеченности, несмотря на падение численности населения, диктует значительное развитие жилых зон.

Максимальное развитие в населенных пунктах на расчетный срок генерального плана получают зоны жилой застройки. Планируется как качественное их изменение за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда с последующей застройкой территории, так и формирование новых зон на свободных и экстенсивно застроенных территориях.

Населенный пункт Зареченск. Главной задачей предлагаемых проектных решений является сохранение принципа компактности в развитии селитебной зоны и повышение эффективности  использования сложившихся зон. Новое строительство намечено разместить как на свободных территориях, так и  на освобождающихся при сносе жилья территориях.

Качество жилой среды является определяющим в формировании благоприятных условий проживания, отвечающих разнообразию потребностей и возможностей их реализации населением.

Размещение новых жилых домов на месте сносимого ветхого жилого фонда и на прилегающих свободных территориях позволяет сформировать единый массив полноценной жилой застройки квартального типа, отвечающий нормативным требованиям к благоустройству и озеленению территории условиям проживания.

На удалении от основного массива застройки сохраняются небольшие зоны жилой застройки по ул. Береговой и ул. Зареченской, при этом последняя зона получает территориальное развитие.

Жилые зоны включают:

- зону малоэтажной жилой застройки, которая планируется в центральной части населенного пункта на месте сносимого ветхого жилищного фонда,

- зону блокированной жилой застройки с участками, планируемой в восточной части населенного пункта, как на свободных территориях, так и на месте сносимого жилищного фонда,

- зону индивидуальной жилой застройки, предусмотренной в периферийных частях населенного пункта на западе и севере.

Общественно-деловой центр населенного пункта  в основе своей уже сформировался на пересечении трех улиц – Княжегубской, Кумской и Туломской, где расположено здание администрации сельского поселения и памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Здесь находятся объекты повседневного обслуживания,  совмещенные с отдельными элементами периодического обслуживания населения.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны вдоль ул.Княжегубской и ул. Нивской за счет строительства спортивного зала и спортивной площадки, магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания с учетом их нормативной пешеходной доступности.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих производственных зон – юго-западной, где расположена Иовская ГЭС, и северной, в пределах которой расположены пилорама и ДРСУ, при этом границы северной зоны откорректированы с учетом прибрежной защитной полосы р.Иова.

Проектом предусмотрено формирование  еще одной производственной зоны в западном направлении от  северной производственной зоны.

В пределах существующей северной производственной зоны и планируемой к западу от нее новой производственной зоны возможно развитие предприятий деревообрабатывающей отрасли, предприятий по промышленной заготовке и переработке дикорастущих плодов и ягод, и т.д.

Зоны транспортной инфраструктуры на расчетный срок генерального плана развиваются за счет планируемых территорий для хранения личного автотранспорта, предусмотренных на северо-западе населенного пункта рядом с существующими гаражами и к югу от ул. Иовской.

Кроме того предусмотрено размещение станции технического обслуживания (СТО) и АЗС в планируемой производственной зоне в северной части населенного пункта.

Территорию на берегу р.Иова, используемую в настоящее время для хранения маломерного флота, предполагается благоустроить с учетом расширения возможностей парковки маломерных судов.

Существующая вертолетная площадка на территории юго-западной производственной зоны  на расчетный срок сохраняется.

Рекреационная зона получает развитие за счет формирования сквера в общественно-деловом центре населенного пункта у здания Администрации сельского поселения и создания рекреационной зоны на берегу р.Иова в комплексе с туристической базой, включающей речной причал. Небольшие озелененные участки-скверы предусмотрены также рядом с отдельно расположенными объектами общественно-делового назначения.

Зона сельскохозяйственного использования, занятая в настоящее время преимущественно огородами и хозяйственными постройками, нуждается в радикальном упорядочении. Территории внутри жилых кварталов предлагается благоустроить и использовать как придомовые с размещением на них детских игровых площадок и площадок отдыха для других групп населения.

Сохранение, планировочное упорядочение и расширение зоны размещения огородов предусмотрено на периферии села к югу от ул.Иовской.

Село Ковдозеро. Зоны жилой застройки развиваются за счет освоения свободных территорий в границах населенного пункта и упорядочения сложившейся зоны малоэтажной жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено формирование в центральной части села в кварталах между улицами Октябрьская и Песочная, а также  Первомайская и Нагорная зоны малоэтажной блокированной жилой застройки с участками. На остальной территории села развивается зона индивидуальной жилой застройки, часть которой будет использоваться для   сезонного проживания жителями близлежащих городов.

Развитие зоны общественно-деловой застройки предусмотрено в  геометрическом центре села за счет строительства учреждения торговли, объединенного с объектом общественного питания и бытового обслуживания и формирования зоны для занятий физкультурой и спортом.

На расчетный срок генерального плана предусмотрено формирование производственной зоны в южной части села для размещения предприятий малого и среднего бизнеса.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет строительства поверхностного водозабора на Княжегубском водохранилище и водоочистных сооружений.

Зона сельскохозяйственного использования, представленная многочисленными огородами, подлежит упорядочиванию. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов запрещена распашка земель. В связи с этим  все огороды, расположенные в настоящее время в пределах 200 метровой прибрежной защитной полосы Княжегубского водохранилища, должны быть ликвидированы (посадка кустов и деревьев допускается). Для ведения огородничества выделены зоны за пределами прибрежной защитной полосы в западной и южной части села.

Учитывая высокую рекреационную привлекательность территории, генеральным планом предусмотрено формирование вдоль всего побережья Княжегубского водохранилища организованной рекреационной зоны.

Территорию на берегу Княжегубского водохранилища, используемую в настоящее время для хранения маломерного флота, предполагается упорядочить и благоустроить.

Лесохозяйственная зона на территории сельского поселения Зареченск (за границами населенных пунктов) остается основной функциональной зоной, в пределах которой осуществляют свою деятельность Кандалакшское и Ковдозерское лесничества.

В северной части поселения значительную территорию занимает зона размещения военных объектов, которая сохранит свою функцию на расчетный срок.

#### Рекреационные зоны. Генеральным планом планируется организация рекреационных зон тихого отдыха и водного туризма.

#### Зоны тихого отдыха планируются в северной и южной части побережья Княжегубского водохранилища. Природной доминантой зоны являются красивейшие озерно-лесные ландшафты. Княжегубское водохранилище отличается сильной расчлененностью береговой линии и обилием островов, которые образуют ряды, цепи и группы, разделенные проливами и плесами. Живописные прибрежные таежные леса богаты грибами и ягодами.

Формирование зоны водного туризма предусмотрено на реке Тумча в юго-западной части поселения. Часть рекреационной зоны расположена в границах проектируемого природного парка «Кутса», где туристская деятельность будет осуществляться в соответствии с природоохранным зонированием, установленным нормативно-правовыми актами Мурманской области. Река Тумча одна из самых красивых и интересных рек Кандалакшского района. На всем ее протяжении (55 км) насчитывается более 20 порогов, три порога - водопада до 2-х метров, многочисленные стоянки с песчаными пляжами. Велико разнообразие ягод, грибов, возможна хорошая рыбалка - хариус, щука, форель, кумжа.

Для формирования зоны водного туризма необходима разработка проекта обустройства маршрутов с обоснованием трасс маршрутов и размещения обустроенных стоянок.

#### Зоны особо охраняемых природных территорий развиваются за счет организации природного парка «Кутса» на основе государственного природного заказника регионального значения «Кутса», а также создания нового памятника природы «Ирин-гора» в юго-восточной части сельского поселения.

Зоны специального назначения развиваются за счет строительства нового полигона ТБО, снегосвалки и  кладбища.

Полигон ТБО планируется разместить на землях лесного фонда, в 38 квартале Ковдозерского лесничества, в 1 км к северу от населенного пункта Зареченск. Рядом с полигоном предлагается строительство снегосвалки.

Новое кладбище предусматривается в 39 квартале Ковдозерского лесничества, на расстоянии 17 км от н.п.Зареченска.

## 2.3. Экономическая база

На период реализации генерального плана до 2030 года основой экономической базы сельского поселения Зареченск останутся предприятия электроэнергетики и лесной промышленности.

В стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года рассматриваются следующие приоритетные направления по повышению конкурентоспособности коммерческих предприятий:

  - повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и деятельности традиционных отраслей экономики региона;

  - повышение уровня отраслевой диверсификации экономики региона;

  - повышение конкурентоспособности экономики области на основе формирования производственных кластеров;

  - стимулирование инвестиционной активности, расширенного воспроизводства основных фондов на новой технико-технологической основе.

Применительно к экономике сельского поселения Зареченск основными направлениями ее развития должны стать сохранение мощностей градообразующих предприятий, развитие предприятий малого бизнеса, а также использование рекреационных ресурсов муниципального образования.

При этом развития и расширения предприятий электроэнергетики на период реализации генерального плана в муниципальном образовании Зареченск не предусматривается.

В области лесной промышленности в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Кандалакшского района в Зареченске планируется размещение одного из филиалов лесозаготовительного предприятия с единым для всего района центром технического обслуживания лесозаготовительных машин в селе Алакуртти.

Кроме того повышение доходности лесного хозяйства может быть достигнуто при максимальном использовании всех видов лесных ресурсов, среди которых важное место занимают пищевые лесные ресурсы. К ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и др.

Таким образом, генеральным планом предлагается размещение в н.п. Зареченске филиала по заготовке дикорастущей ягодной продукции с морозильной камерой объемом 100-400 тонн.

Вместе с тем, стоит отметить, что местами приложения труда трудоспособного  населения  сельского поселения Зареченск на расчетный срок будут:

- предприятия электроэнергетики и лесной промышленности, расположенные в н.п. Зареченске;

- предприятие по переработке и заготовке дикорастущей ягодной продукции в н.п. Зареченске;

- хлебопекарня в н.п. Зареченске;

- учреждения обслуживания сельского поселения, расположенные в н.п.Зареченске и с. Ковдозеро.

В последнее время на территории муниципального образования все популярнее становится такой вид рекреации, как дачный отдых. Осуществляется он, как правило, на территориях бывших населенных пунктов, в настоящее время утративших этот статус.

Перечень таких мест включает в себя село Ковдозеро, ж-д. ст. Нямозеро, а также не имеющие статуса населенных пунктов Моша, Северный, Кичаны и Нотозерский, ж.д.ст. Толванд.

Генеральным планом предлагается организация и благоустройство зон дачного отдыха. Так же с целью сохранения природных ландшафтов на территориях, прилегающих к ним, предлагается организовывать места для пикников с обустройством их кострищем, мусоросборниками и местами для стоянки автомобилей.

## 2.4. Население

На начало 2008 года численность населения сельского поселения Зареченск составила 969 человек.

Планируемая численность жителей сельского поселения за период реализации генерального плана до 2030 года будет напрямую зависеть от деятельности градообразующих предприятий, расположенных на его территории.

Градообразующим предприятием н.п. Зареченск является Иовская ГЭС, которая  входит в состав  «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1». При этом планов об  изменении  мощностей Иовской ГЭС в настоящее время нет.

Таким образом, на расчетный период разработки генерального плана прогнозируется снижение темпов падения численности населения муниципального образования с 3,7 до 1 процента в год за счет сохранения количества рабочих мест на ГЭС, а также развития рекреации на территории сельского поселения. При этом снижение численности населения сельского поселения на конец реализации генерального плана (2030 год) в среднем составит около 10 %, на 1 очередь (2020 год) – около 5 %.

В населенном пункте ж-д.ст. Нямозеро на период реализации генерального плана сельского поселения Зареченск постоянного населения не планируется.

В таблице ниже представлена численность населения муниципального образования в разрезе входящих в его состав населенных пунктов.

Таблица 2.4-1 - Численность населения сельского поселения Зареченск по периодам реализации генерального плана

| №№ | Населенные пункты | Современное состояние 2008 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. Зареченск | 753 | 715 | 660 |
|  | с. Ковдозеро | 202 | 190 | 180 |
|  | ж-д.ст. Нямозеро | 14 | 10 | - |
|  | Итого по с.п. Зареченск | 969 | 915 | 840 |

В соответствии с данными статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года» возрастная структура населения меняется. По Мурманской области прогнозируется небольшой рост доли населения младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. Доля же населения трудоспособного возраста будет снижаться.

Ориентировочная возрастная структура населения сельского поселения Зареченск представлена в таблице 2.4-2.

Таблица 2.4-2 - Примерная возрастная структура населения по этапам реализации генерального плана

| Возрастные группы | Современное состояния, % | 1 очередь реализации – 2020год, % | Расчетный срок- 2030год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного | 13,7 | 15,0 | 16,3 |
| Трудоспособный | 47,3 | 44,8 | 42,2 |
| Старше трудоспособного | 39 | 40,3 | 41,5 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

Рис.1

## 2.5. Жилищный фонд

В настоящее время условия проживания населения сельского поселения Зареченск по качественным характеристикам жилищного фонда оцениваются низким уровнем, в следствие  высокой степени физического износа и низкого уровня обеспечения инженерным оборудованием. Средний показатель жилищной обеспеченности по сельскому поселению довольно высок по сравнению со среднероссийским и равен 26,7 м2 общей площади на человека. Однако рост жилищной обеспеченности в последние годы вызван снижением численности населения.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

- Обеспечить на расчетный срок (до 2030 года) показатель жилищной обеспеченности в размере 27 м2 общей площади на человека в соответствии со средним показателем по Кандалакшскому району в «Схеме территориального планирования Кандалакшского района»;

- Обеспечить посемейное расселение населения жителей сельского поселения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- Осуществить снос и реконструкцию жилищного фонда с высоким процентом износа со строительством на освободившихся территориях преимущественно малоэтажных благоустроенных жилых домов и индивидуальной жилищной застройки.

Расчет объемов нового жилищного строительства осуществляется с учетом планируемой численности жителей населенных пунктов сельского поселения, жилищной обеспеченности 27 м2 на одного жителя, а также с учетом сноса жилищного фонда с высоким процентом износа.

Сносу подлежат жилые дома, включенные в перечень ветхих и аварийных. Их общая площадь по всему муниципальному образованию составляет 18,6 тыс. м2.

В таблице 2.5-1 представлен расчет объемов существующего сохраняемого жилищного фонда.

Таблица 2.5-1 – Объем существующего сохраняемого жилищного фонда сельского поселения Зареченск

| №№ | Населенные пункты | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Снос жил. фонда, тыс.м2 | Существующий сохраняемый жил. фонд, тыс.м2 |
| 1. | н.п. Зареченск | 20 | 15,1 | 4,9 |
| 2. | с. Ковдозеро | 5,4 | 3,5 | 1,9 |
| 3. | ж-д.ст. Нямозеро | 0,5 | - | - |
|  | Итого по с.п. Зареченск | 25,9 | 18,6 | 6,8 |

В таблице 2.5-2 представлен расчет объемов нового жилищного строительства на территории сельского поселения Зареченск в разрезе входящих в его состав населенных пунктов.

Таблица 2.5-2 – Объем нового жилищного строительства в сельском поселении Зареченск

| №№ | Населенные пункты | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планир. числ. насел. | Жил. обеспеч., м2/чел | Жилой фонд расчетный, тыс.м2 (окр) | Сущ. сохр. жил. фонд, тыс.м2 | Жил. фонд нового стр-ва, тыс.м2 (окр) |
| 1. | н.п. Зареченск | 660 | 27 | 18 | 4,9 | 13 |
| 2. | с. Ковдозеро | 180 | 27 | 5 | 1,9 | 3 |
| 3. | ж-д.ст. Нямозеро | - | - | - | - | - |
|  | Итого по с.п. Зареченск | 840 | 27 | 23 | 6,8 | 16 |

Таким образом, на территории сельского поселения Зареченск генеральным планом предлагается построить около 16 тыс. м2 общей площади жилья. При этом муниципальное жилищное строительство предусматривается в н. п. Зареченске в объеме около 13 тыс. м2 и в с. Ковдозеро в объеме около 3 тыс. м2.

Кроме того в н.п. Зареченске и селе Ковдозеро генеральным планом предлагается развивать рекреационную функцию. Поэтому на территории села выделяются сверхнормативные территории для жилищной застройки индивидуальными домами (преимущественно второе жилье для жителей близлежащих городов), а также дачного строительства.

Обслуживание железнодорожной станции Нямозеро предполагается без необходимости постоянного проживания в населенном пункте, поэтому на его территории жилищного строительства не предусматривается.

Проектом предлагается три основных типа новой жилищной застройки:

1. Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 2 этажей. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» микрорайона 3000 м2 общей площади на га.

2. Застройка блокированными жилыми домами на 2 семьи до 2 этажей с участками. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» микрорайона 2000 м2 общей площади на га.

3. Застройка индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с участками от 0,04 до 0,2 га. Общая площадь жилых домов не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь 1 дома 50-60 м2.

При этом генеральным планом предлагается зоны, предусмотренные  для сверхнормативной застройки индивидуальными жилыми домами, использовать как резерв жилищного строительства в случае возникновения спроса на данный тип жилья.

Размещение зон сверхнормативной индивидуальной жилой застройки генеральным планом предлагается на периферии н.п. Зареченск в районе ул. Иовской (градостроительная емкость данных территорий в среднем составляет около 55 индивидуальных участков), а также в с. Ковдозеро к юго-западу от пересечения ул. Первомайской и ул. Октябрьской и востоку от ул. Песочная ближе к берегу Княжегубского водохранилища (градостроительной емкостью около 45 индивидуальных участков).

Застройка и инженерное обеспечение участков предполагается за счет частных инвесторов и в расчеты объемов нового жилищного строительства генерального плана не включаются.

Таблица 2.5-3 - Титульный список жилых домов на расчетный срок

| Номер на плане | Наименование | Показатели на 1 дом | Кол-во домов, ед | Показатели по всем домам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |
| н.п. Зареченск |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 9 | 4,9 | 80 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 этажный блокированный жилой дом с участками | 0,12 | 2 | 15 | 1,80 | 30 |
| 2 | 2 этажный жилой дом | 0,24 | 4 | 5 | 1,20 | 20 |
| 3 | 2 этажный жилой дом | 0,40 | 8 | 24 | 9,60 | 192 |
| 4 | 2 этажный жилой дом | 0,64 | 12 | 1 | 0,64 | 12 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 45 | 13,2 (окр. 13) | 254 |
| Сверхнормативный жилищный фонд нового строительства в н.п. Зареченск |
|  | Индивидуальный жилой дом | 0,06 | 1 | 55 | 3,3 | 55 участков |
| с. Ковдозеро |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | - | 1,9 | - |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | малоэтажные блокированные жилые дома на 2 семьи с участками; | 0,125 | 2 | 24 | 3,0 | 48 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 24 | 3,0 | 48 |
| Сверхнормативный жилищный фонд нового строительства в с.Ковдозеро |
|  | Индивидуальный жилой дом | 0,06 | 1 | 45 | 2,7 | 45 участков |
| Итого площадь жилищного фонда, в том числе: |  |  |  | 28,8 |  |
| Жилищный фонд на конец реализации генерального плана, в т.ч.: | - | - | - | 22,8 (окр. 23) | - |
| - существующего сохраняемого жилищного фонда сельского поселения | - | - | - | 6,8 | - |
| - по жилищному фонду нового строительства сельского поселения | - | - | - | 16,0 | - |
| Сверхнормативный жилищный фонд | - | - | - | 6,0 | 100 участков |

1 очередь строительства

Жилищный фонд сельского поселения Зареченск характеризуется достаточно высоким показателем жилищной обеспеченности населения, а на период 1 очереди в связи с падением численности обеспеченность существующим жилищным фондом возрастет до  32,5 м2 на жителя.

Поскольку доля ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения довольно высока и к расчетному сроку планируются значительные объемы сноса и нового жилищного строительства, на 1 очередь генерального плана предполагается по возможности небольшой объем сноса для расчистки необходимых территорий под строительство новых жилых домов.

Таким образом, объем сноса на 1 очередь составит 2,2 тыс. м2 общей площади, из них в н.п. Зареченск – 1 тыс.м2, в с. Ковдозеро – 1,2 тыс. м2.

Новое строительство жилищного фонда планируется в объеме 6,5 тыс.м2 общей площади. Из них в н.п. Зареченске  планируется  – около 5 тыс. м2, в с. Ковдозеро – около 1,5 тыс. м2 общей площади жилья. Это необходимо для  компенсации сносимого жилищного фонда, а также начала расселения жителей, проживающих в ветхом жилье, предназначенном к сносу на расчетный срок генерального плана.

Таким образом, на 1 очередь строительства:

- общий объем жилищного фонда составит 29,7 тыс. м2 общей площади;

- объем сноса ветхого и аварийного жилищного фонда будет равен 2,2 тыс. м2 общей площади;

- показатель жилищной обеспеченности на 1 очередь будет завышен и составит 32,5 м2 на жителя на период сохранения ветхого жилищного фонда, предназначенного к сносу на расчетный срок.

Таблица 2.5-4 - Титульный список жилых домов на 1 очередь

| Номер на плане | Наименование | показатели на 1 дом | кол-во домов | Показатели по всем домам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед |
| н.п. Зареченск |
|  | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 этажный жилой дом | 0,120 | 2 | 5 | 0,60 | 10 |
| 2 | 2 этажный жилой дом | 0,240 | 4 | 4 | 0,96 | 16 |
| 3 | 2 этажный жилой дом | 0,400 | 8 | 9 | 3,60 | 72 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства | - | - | 18 | 5,16 (окр.5) | 98 |
| с. Ковдозеро |
|  | Жилищный фонд нового строительства | - | - | - | 1,5 | - |
|  | малоэтажные блокированные жилые дома на 2 семьи с участками; | 0,25 | 4 | 6 | 1,5 | 24 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства | - | - | 6 | 1,5 | 24 |
|  | Всего жилищный фонд нового строительства | - | - | 24 | 6,5 | 122 |

## 2.6. Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики городского поселения – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что в сельском поселении Зареченск сложилась система объектов повседневного культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая потребности населения местного уровня в пределах сельского поселения. При этом перечень объектов обслуживания представлен по сокращенной номенклатуре. Многие объекты образования и культуры размещаются в зданиях с высоким процентом износа, требуют капитального ремонта или предназначены к сносу.

Основная доля учреждений обслуживания сконцентрирована в административном центре муниципального образования н.п. Зареченске. В с. Ковдозеро размещается ряд учреждений повседневного обслуживания.

Потребности населения сельского поселения Зареченск в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания объектов здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка реализуются в районном центре Кандалакшского района городе Кандалакше, а также в областном центре Мурманской области городе Мурманске.

По формированию системы обслуживания, номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается:

- четкое формирование общественно-деловых зон населенных пунктов сельского поселения - н.п. Зареченск и с. Ковдозеро, совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания населения;

- доведение обеспеченности населения всеми видами обслуживания до нормативного уровня в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и Социальными нормативами и нормами, одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063-р с изменениями от 14 июля 2001г;

- капитальный ремонт или снос учреждений обслуживания с высоким процентом износа.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг и т.д.

Расчет емкости учреждений культурно–бытового обслуживания, а также определение объемов нового строительства произведены, исходя из прогнозной численности населения муниципального образования на расчетный срок равной 840 чел.

Таблица 2.6-1 - Расчет объемов нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания сельского поселения Зареченск

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норматив на 1000 жит. | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая емкость | Новое строитель- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 50 | 2 объекта | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 110 | 92 | 48 | 45 |
| 3 | Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 15 | 18 | - |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Аптеки* | объект | 1 объект | 1 | 1 | - |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 | 67,2 | - | 70 |
| 7 | Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 200 | 168 | 2 объекта | - |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 7,5 | 6 | 2 объекта | - |
| 9 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 300 | 252 | 155,1 | 100 |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 34 | - | 35 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 6 | - | 6 |
| 12 | Прачечные | кг вещей в смену | 60 | 50 | - | 50 |
| 13 | Бани | мест | 7 | 6 | 43 | - |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на поселение | 1 | 2 объекта | - |
| 15 | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | 1 на 2-3 тыс. жит. | 1 | - | 1 |
| 16 | Пожарное депо | машин | 1 на 5 тыс. жит, но не менее 2 | 2 | 3 | - |
| 17 | Гостиницы | мест | 6 | 5 | 30 | - |

Примечание: * Социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства РФ от 3 июля № 1063-р 1996г. с изменениями от 14 июля 2001г. Правительства РФ.

В соответствии с проведенными расчетами необходимых объемов нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания на территории муниципального образования, а также с учетом предложений «Схемы территориального планирования Кандалакшского района» по развитию региона генеральным планом предлагается размещение учреждений торговли, общественного питания, спорта, рекреации, а также административных зданий.

Расчет условного объема учреждений обслуживания нового строительства в сельском поселении, принятый по укрупненным показателям, представлен в таблице 2.6-2 и составляет около 8,5 тыс. м3.

Таблица 2.6-2 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания нового строительства в сельском поселении Зареченск

| Номер на плане | Объекты нового строительства | Местоположение | Кубатура, тыс. м3 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт Зареченск |
| 2 | Административное здание | По ул. Нивской напротив детского сада | 1,5 | 1 очередь |
| 7 | Помещения для занятия спортом на 70 м2 (возможно сверхнормативное строительство в соответствии с типовыми проектами спортзалов) | По ул. Туломской между клубом и школой | 1,0 | 1 очередь |
| 8 | Туристическая база | В районе ул. Береговой на берегу озера | 3,5 | На расчетный срок |
| 9 | Учреждения торговли по 40 м2 торговой площади, объединенные с объектами бытового обслуживания | На пересечении ул. Туломской и ул. Иовской | 0,5 | На расчетный срок |
|  |  | Напротив перекрестка ул. Кумской и ул. Туломской | 0,4 | На расчетный срок |
| 10 | Учреждение общественного питания на 20 мест | На пересечении ул.Княжегубской и ул.Маткожненской | 0,4 | На расчетный срок |
| Итого по н.п. Зареченск | 7,3 |  |
| Село Ковдозеро |
|  | Учреждение торговли на 20м2 торговой площади, объединенное с объектом общественного питания и бытового обслуживания | с. Ковдозеро | 0,2 | На расчетный срок |
| Итого по с. Ковдозеро | 0,2 |  |
| Всего по сельскому поселению Зареченск | 7,5 |  |

На 1 очередь генеральным планом предусматривается около 40% нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом, при условии равномерного распределения строительства на протяжении всего расчетного срока. Таким образом, объем строительства на 1 очередь составит 2,7 тыс. м3 (окр. 3 тыс. м3).

К объектам культурно-бытового обслуживания нового строительства 1 очереди относятся учреждение для занятия спортом и административное здание в н.п. Зареченске, а также учреждение торговли в с. Ковдозеро.

## 2.7. Транспортная инфраструктура

На расчётный срок генерального плана на территории сельского поселения Зареченск, как и в настоящее время, будут работать железнодорожный и автомобильный транспорт.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

На расчётный срок железнодорожный транспорт на территории муниципального образования будет представлен, как и в настоящее время, железнодорожной линией местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти.	Единственная железнодорожная станция Нямозеро считается неперспективной и Мурманское отделение Октябрьской железной дороги развития этой станции не предусматривает.

Автомобильный транспорт

Новое дорожное строительство на территории сельского поселения Зареченск не предусматривается. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние автоподъезда к н.п. Зареченск, проектом предлагается на расчетный срок реконструировать участок протяжённостью 39,15 км с переводом гравийного покрытия в чёрнощебёночное.

На расчётный срок генерального плана внешние связи муниципального образования предлагается осуществлять различными видами автотранспорта – автобусами пассажирских автотранспортных предприятий, маршрутными такси частных предпринимателей и личным автотранспортом. На остановочных пунктах внешнего автобусного маршрута в н.п.Зареченске и с.Ковдозере предлагается установить павильоны для защиты от непогоды пассажиров, ожидающих прибытия автобуса.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов

На расчётный срок генерального плана улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования Зареченск запроектирована с учётом сложившейся улично-дорожной сети. Проектом предлагается дифференцировать улично-дорожную сеть поселений по категориям, учитывая основное назначение составляющих её элементов.

Населенный пункт Зареченск. Существующая улично-дорожная сеть на расчётный срок генерального плана, в основном, сохраняется. Протяжённость улично-дорожной сети населенного пункта на расчётный срок составит 7,1 км.  Предлагаемая проектом дифференциация улично-дорожной сети выделяет из проектной системы улиц и дорог следующие составляющие её элементы:

- главную улицу, проходящую через общественный центр;

- основные улицы, связывающие жилые территории с главной улицей населенного пункта и внешними автодорогами;

- второстепенные улицы (переулки), осуществляющие связь жилых территорий с основными поселковыми улицами.

- проезды, связывающие жилые дома, расположенные в глубине кварталов с улицами.

Предлагаемая проектом ширина проезжих частей улиц и дорог: главная улица – 7,0 метров, основные улицы – 6,0 метров, второстепенные  улицы (переулки) – 5,5 метров, проезды – 2,75–3 метров в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. Предлагаемые поперечные профили отображены на «Разбивочном чертеже красных линий».

Также проектом предлагается замена существующего, в основном грунтового, покрытия проезжих частей улиц и дорог на более высокий тип покрытия.

Главная улица пройдет через центр н.п.Зареченска и к ней относятся улицы: Княжегубская и Кумская. Главная улица свяжет между собой следующие объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения: администрацию сельского поселения, библиотеку, клуб, школу, спортзал, магазин, учреждения общественного питания, остановку автобуса, братские могилы. Основные поселковые улицы, более протяжённые, охватывают жилые кварталы и связывают их с главной улицей и внешними автодорогами. В систему основных поселковых улиц войдут улицы: Кондопожская, Иовская, Туломская. Второстепенные улицы являются, в основном, стяжками между главной улицей и основными улицами села. К второстепенным поселковым улицам относятся улицы: Маткожненская, Иовская и Нивская. Проезды связывают дома и объекты, расположенные в глубине квартала с улицами.

Проектом предлагается сложившееся пешеходное направление, связывающее жилые районы с основным градообразующим предприятием (ГЭС), выделить как пешеходную улицу.

Село Ковдозеро. Существующая улично-дорожная сеть на расчётный срок генерального плана сохраняется и дополняется несколькими новыми улицами и проездами, которые отображены на чертеже «Транспортная инфраструктура». Протяжённость улично-дорожной сети населенного пункта на расчётный срок составит 8,1 км.  Улично-дорожная сеть, как и в н.п. Зареченск, дифференцируется на главную улицу, основные жилые улицы, второстепенные жилые улицы и проезды.

Предлагаемые проектом поперечные профили улиц с. Ковдозеро отображены на чертеже «Вертикальная планировка территории».

Проектом предлагается замена существующего, в основном грунтового, покрытия проезжих частей улиц и дорог на более высокий тип покрытия.

Главная улица пройдет через центр с. Ковдозеро, на ней сосредоточены основные объекты общественно-делового назначения села. В систему основных поселковых улиц войдут улицы Первомайская и Ковдозёрская, проходящие через село с северо-востока, от направления на автодорогу Кандалакша-Зареченск, на юго-запад, к проектируемому водозабору на Княжегубском водохранилище. Второстепенные улицы менее протяжённые, к ним относятся улицы Нагорная, Октябрьская, Комсомольская, Песочная, Зелёная и несколько вновь проектируемых улиц.

На расчётный срок движение транспорта в н.п. Зареченск и с. Ковдозеро предлагается оставить саморегулируемым, с организацией пешеходных переходов. Все проектные решения отображены на чертежах «Транспортная инфраструктура» в составе проектов планировки жилой зоны н.п. Зареченск и с. Ковдозеро.

Транспорт населённых пунктов муниципального образования

На расчётный срок генерального плана транспорт муниципального образования будет представлен различными видами автотранспорта. Парк легкового автотранспорта составит 210 единиц (165 в н.п.Зареченске и 45 в с.Ковдозере) при уровне автомобилизации 250 автомобилей на тысячу жителей в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*.

Хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять в гаражах боксового типа на предусмотренных проектом территориях и на личных приусадебных участках, как в  н.п.Зареченске, так и в с. Ковдозере.

В н.п.Зареченске парк легкового автотранспорта на расчетный срок составит 165 единиц. 15% жителей (25 единиц автотранспорта) будут хранить свой транспорт на приусадебных участках. Остальные 140 единиц легкового автотранспорта проектом предлагается хранить в гаражах боксового типа. Для хранения расчетного парка личного автотранспорта проектом сохраняется территория существующих гаражей и  предусматриваются новые территории на ул. Иовской и возле планируемой АЗС, рядом с ДРСУ. Общая площадь территорий под гаражи составит 0,42 га. (Исходя из 30м2 на одно машино-место, согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89*).

В с.Ковдозеро весь проектный парк легкового автотранспорта будет храниться на приусадебных участках.

Автозаправочную станцию на территории муниципального образования предлагается разместить при въезде в Зареченск, рядом с ДРСУ. Предлагаемая автозаправочная станция на 4 колонки будет иметь площадь 0,2 га.

Размещение станции технического обслуживания проектом предлагается рядом с планируемой автозаправочной станцией. Размер земельного участка для такой станции технического обслуживания составит 0,1 га.

Организация внутрипоселкового и внутримуниципального общественного пассажирского транспорта проектом не предлагается из-за небольших размеров населенных пунктов и поселения в целом.

Хранение маломерного флота на территории муниципального образования предлагается осуществлять, как и в настоящее время, вдоль берегов Княжегубского водохранилища, Тутозера, реки Иова и Сушозера в Карелии. Территории хранения флота необходимо благоустроить с отведением поверхностных вод на очистные сооружения.

### 2.7.1. Красные линии

Настоящим проектом устанавливаются красные линии в жилых зонах н.п. Зареченск и с. Ковдозеро. На настоящий момент утверждённые красные линии в населённых пунктах отсутствуют.

Для разбивки на местности осей улиц и красных линий выполнены разбивочные чертежи красных линий. Расчет координат выполнен в местной системе координат. На разбивочных чертежах показаны координаты характерных точек осей улиц и устанавливаемых красных линий, директивные направления прямых участков, длина таких участков, радиусы и длины вписываемых кривых, а также приведена ведомость прочих элементов горизонтальных кривых.

Положение красных линий определяется шириной элементов улиц.

Минимальный радиус горизонтальных кривых для улиц и дорог н.п. Зареченск и с. Ковдозеро с расчётной скоростью движения 30 км/час составляет 50м. Уменьшение радиуса допускалось только в стеснённых условиях с целью минимального отхождения от существующих трасс улично-дорожной сети.

Н.п. Зареченск. Проектная ширина улиц н.п. Зареченск в красных линиях составляет от 8,25 до 20,50 м в зависимости от их значения. Поперечные профили улиц и дорог н.п. Зареченск, предлагаемые настоящим проектом, вынесены на разбивочный чертё красных линий. Проектом предлагаеются 8 типов поперечных профилей. Ширина проезжей части составляет 6 м, на всех улицах предусматриваются тротуары шириной 2,25 м (3 полосы по 0,75 м).

С. Ковдозеро. Проектная ширина улиц с. Ковдозеро в красных линиях составляет от 5,75 до 19,0 м в зависимости от их значения. Поперечные профили улиц и дорог н.п. Зареченск, предлагаемые настоящим проектом, вынесены на чертёж вертикальной планировки территории. Проектом предлагаются 12 типов поперечных профилей. Ширина проезжей части составляет от  3,5 до 7 м, на всех улицах предусматриваются тротуары шириной 2,25 м (3 полосы по 0,75 м).

Все принятые решения отображены на разбивочных чертежах красных линий, выполненных для обоих населённых пунктов в масштабе 1:2000.

## 2.8. Инженерная инфраструктура

### 2.8.1. Водоснабжение

Расходы воды питьевого качества

Проект выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам 2.04.02-84* и составляет для многоквартирной застройки на первую очередь 230 л/сут. и на расчетный срок 250 л/сут. на 1 жителя, для индивидуальной застройки на первую очередь и на расчетный срок принята в размере 170 л/сут. с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников предусмотрено только для многоквартирной застройки н.п. Зареченск, вся индивидуальная застройка принята с местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества определены на основании планируемой численности населения.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 70 л/сут. на расчетный срок и 50 л/сут. на 1 очередь.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 2.8.1-1. Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 2.8.1-2.

Таблица 2.8.1-1 - Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| Тип застройки | Сохраняемый жилой фонд, тыс.чел. | Новый жилой фонд, тыс.чел. | Норма водопотребления л/сут. | Расход воды; м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,005 | - | 170 | 0,85 |
| 2-х этажный блокированный жилой фонд с уч-ми | - | 0,065 | 250 | 16,25 |
| 2-х этажный многоквартирный жилой фонд | 0,17 | 0,42 | 250 | 147,5 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 16,5 |
| Полив зеленых насаждений |  |  | 70 | 46,2 |
| Производственные нужды 10 % |  |  |  | 16,5 |
| Итого: | 243,8 |
| с. Ковдозеро |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,019 | - | 170 | 3,23 |
| малоэтажный многоквартирный жилой фонд | 0,052 | 0,110 | 250 | 40,5 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 4,4 |
| Полив зеленых насаждений |  |  | 70 | 12,67 |
| Производственные нужды 10 % |  |  |  | 4,4 |
| Итого: | 60,8 |
| На ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается. |

Таблица 2.8.1-2 - Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/сут. К=1,2 |
| н.п. Зареченск |
| Население | 164,6 | 197,5 |
| Неучтенные расходы 10% | 16,5 | 19,8 |
| Полив зеленых насаждений | 46,2 | 46,2 |
| Производственные нужды 10 % | 16,5 | 19,8 |
| Итого: | 243,8 | 283,3 |
| с. Ковдозеро |
| Население | 43,73 | 52,5 |
| Неучтенные расходы 10% | 4,4 | 5,3 |
| Полив зеленых насаждений | 12,67 | 12,7 |
| Производственные нужды 10 % | 4,4 | 5,3 |
| Итого: | 60,8 | 75,8 |
| На ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается. |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 2.8.1-3 - Расходы воды на противопожарные нужды на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск | 0,66 | 1 | 3 | 1 х 5 + 0 | 54 |

Расход воды на наружное пожаротушение для н.п. Зареченск на расчетный срок составит – 5 л/с. Наружное противопожарное водоснабжения остальных населенных пунктов допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований п.п. 9.27 – 9.33 СНиП 2.04.02-84*, расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается ни в одном из населенных пунктов в соответствии с п. 6.5. СНиП 2.04.01-85*.

Схема водоснабжения

В н.п. Зареченск за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие. Система водоснабжения является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц поливочными машинами. Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Водоснабжение н.п. Зареченск осуществляется из озера Сушозеро Иовского водохранилища, водозабор находится внутри станции Иовская ГЭС-10, что не дает возможности его лицензирования и постановки на учет органам местного самоуправления. В связи с этим в рамках разрабатываемого генерального плана предусматривается обустройство нового водозабора. Площадка под водозаборные сооружения и трасса прохождения нового водовода отражены на чертеже «Схема водоснабжения и водоотведения». Существующий водовод, от водозабора ГЭС-10 до разводящей сети, учитывая износ, подлежит демонтажу, а сам водозабор остается для обеспечения нужд ГЭС.

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», вода озера Сушозеро относится ко второму классу, и для доведения ее качества до показателей СанПиН, предъявляемым к питьевой воде, требуется водоподготовка. В связи с этим генеральным планом предусмотрено строительство комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС). Для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток и сохранения аварийного запаса воды, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного узла на территории населенного пункта предусмотрено строительство резервуаров чистой воды (РЧВ). Вокруг резервуара устанавливается зона санитарной охраны, согласно п. 10.17 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение наружные сети и сооружения".

На расчетный срок генерального плана предусмотрено обустройство централизованной системы водоснабжения в с. Ковдозеро. Учитывая невысокую производительность существующей скважины, проектом предусмотрен поверхностный водозабор на Княжегубском водохранилище. По данным мониторинга Княжегубское водохранилище по качеству воды относится ко второму классу, и для доведения качества воды до показателей СанПиН, предъявляемым к питьевой воде, требуется водоподготовка. Размещение ВОС и водозабора показаны на «Схеме водоснабжения и водоотведения».

На ж-д.ст. Нямозеро необходимо лицензирование существующей скважины.

Проектные предложения сетей водоснабжения нанесены на «Схеме водоснабжения и водоотведения».

1 очередь строительства

Расходы воды питьевого качества

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В проектируемых зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство, с внутренним водопроводом, канализацией. Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников предусмотрено только для многоквартирной застройки н.п. Зареченск, вся индивидуальная застройка принята с местными водонагревателями.

Существующие сохраняемые здания, при соответствующей реконструкции, также обеспечиваются инженерным благоустройством.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 2.8.1-4. Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 2.8.1-5.

Таблица 2.8.1-4 - Расчетные расходы воды питьевого качества на 1 очередь

| Тип застройки | Сохраняемый жилищный фонд, тыс.чел. | Новый жилищный фонд, тыс.чел. | Норма водопотребления л/сут. | Расход воды; м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,007 | - | 170 | 1,2 |
| 2-х этажный блокированный жилой фонд с уч-ми | 0,01 | 0,025 | 230 | 8,1 |
| 2-х этажный многоквартирный жилой фонд | 0,503 | 0,17 | 230 | 131,8 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 14,1 |
| Полив зеленых насаждений |  |  | 50 | 35,8 |
| Производственные нужды 10 % |  |  |  | 14,1 |
| Итого: | 205,1 |
| с. Ковдозеро |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,026 | - | 170 | 4,4 |
| Малоэтажный многоквартирный жилой фонд | 0,109 | 0,055 | 230 | 37,7 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 4,2 |
| Полив зеленых насаждений |  |  | 50 | 9,5 |
| Производственные нужды 10 % |  |  |  | 4,2 |
| Итого: | 60,0 |
| На ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается. |

Таблица 2.8.1-5 - Суммарные расходы воды питьевого качества на 1 очередь

| Наименование потребителей | 1 очередь (2020 г.) |
| --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/сут. К=1,2 |
| н.п. Зареченск |
| Население | 141,1 | 169,3 |
| Неучтенные расходы 10% | 14,1 | 16,9 |
| Полив зеленых насаждений | 35,8 | 35,8 |
| Производственные нужды 10 % | 14,1 | 16,9 |
| Итого: | 205,1 | 238,9 |
| с. Ковдозеро |
| Население | 42,1 | 50,5 |
| Неучтенные расходы 10% | 4,2 | 5,1 |
| Полив зеленых насаждений | 9,5 | 9,5 |
| Производственные нужды 10 % | 4,2 | 5,1 |
| Итого: | 60,0 | 70,2 |
| На ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается. |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 2.8.1-6 - Расходы воды на противопожарные нужды на 1 очередь

| Населенный пункт | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск | 0,715 | 1 | 3 | 1 х 5 + 0 | 54 |

Расход воды на наружное пожаротушение для н.п. Зареченск на первую очередь составит  – 5 л/с. Наружное противопожарное водоснабжения остальных населенных пунктов допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований п.п. 9.27 – 9.33 СНиП 2.04.02-84*, расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается ни в одном из населенных пунктов в соответствии с п. 6.5. СНиП 2.04.01-85*.

Схема водоснабжения

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана в н.п. Зареченск предусматривается строительство:

- нового водозабора;

- водопроводных очистных сооружений;

- водовода от водозабора до разводящей сети;

- новых участков разводящей сети и реконструкция существующих.

В целях развития системы водоснабжения, приведения ее в надлежащее состояние, следует разработать программу по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей, а также проекты зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения.

В с. Ковдозеро и ж-д.ст. Нямозеро в рамках первой очереди развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается, используются локальные водозаборы.

Проектные предложения сетей водоснабжения нанесены на «Схеме водоснабжения и водоотведения».

В целом на территории поселения необходимо спланировать и провести организационно-правовые мероприятия, которые определили бы порядок и закрепили право пользования подземными водными объектами со стороны физических и юридических лиц по основаниям и в порядке, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации (федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) и законодательством о недрах.

### 2.8.2. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных расходов (см. таблицу № 4).

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Таблица 2.8.2-1 - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| Населенный пункт | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- |
| н.п. Зареченск | 189,4 |
| В с. Ковдозеро и на ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы канализования не предусматривается. |

Система и схема канализации

Система канализации н.п. Зареченск после надлежащей реконструкции сохраняется существующей. Объекты нового строительства подключаются к действующим сетям. Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации определены рельефом местности и планируемым территориальным развитием населенного пункта.

После необходимой реконструкции канализационные очистные сооружения н.п. Зареченск способны обеспечить необходимую мощность. Рекомендуется разработка программ по восстановлению канализационных сетей.

В остальных населенных пунктах развитие централизованной системы канализования не предусмотрено, жилую застройку рекомендуется оборудовать септиками индивидуально или на группу домов.

Проектные предложения сетей водоотведения нанесены на «Схеме сетей водоснабжения и водоотведения».

1 очередь строительства

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных расходов (см.таблицу № 8).

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Таблица 2.8.2-2 - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 1 очередь

| Населенный пункт | Расход воды; м3/сут. |
| --- | --- |
| н.п. Зареченск | 162,3 |
| В с. Ковдозеро и на ж-д.ст. Нямозеро развитие централизованной системы канализования не предусматривается. |

Система и схема канализации

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана в н.п. Зареченск предусматривается:

- реконструкция КОС;

- строительство новых участков канализационной сети и реконструкция существующих.

В остальных населенных пунктах развитие централизованной системы канализования не предусмотрено, жилую застройку рекомендуется оборудовать септиками индивидуально или на группу домов.

Проектные предложения сетей водоотведения нанесены на «Схеме сетей водоснабжения и водоотведения».

### 2.8.3. Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов заказчика.

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30 град. С.  Продолжительность отопительного периода - 266 суток. Средняя температура отопительного периода - минус 3,9 град. С.

Проектом предусматривается улучшение жилищных условий для жителей сельского поселения Зареченск посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечение качественным теплоснабжением - покрытие расчетной тепловой нагрузки потребителей необходимо предусматривать за счет реконструкции существующих котельных и строительства новых теплоисточников.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только в н.п.Зареченск для зон многоквартирной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры от модернизируемой существующей  котельной.

Теплообеспечение зон индивидуальной жилой застройки в н.п. Зареченске и с. Ковдозеро предлагается решить на базе  использования  автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе на первую очередь строительства и на природном газе на расчетный срок. Это позволит эффективно решить проблему обеспечения теплом (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных). В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой. Горячее водоснабжение в этих зонах осуществляется от водонагревателей.

К зданию учреждения торговли в с.Ковдозеро предлагается возведение пристроенной индивидуальной котельной установки, оборудованной трехконтурным котлом и низкоэммисионными горелками импортного типа, осуществляющими «дожиг» уходящих газов.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

-  по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/ кв.м*град. С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», М., 2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.8.3-1.

Таблица 2.8.3-1 - Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок

| Объекты застройки | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| н.п. Зареченск |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 4,7 | 170 | 0,411 | 0,064 |  |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | - | - | - | - | Обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 5 | 0,03 | 0,002 |  |
| Всего | 4,9 | 175 | 0,441 (0,03) | 0,066 (0,002) |  |
| с. Ковдозеро |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 1,4 | 52 | 0,210 | 0,019 | Обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | 0,5 | 19 | 0,075 | 0,007 |  |
| Всего | 1,9 | 71 | (0,285) | (0,026) |  |
| Жилищный фонд нового строительства |
| н.п. Зареченск |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 11,4 | 420 | 0,997 | 0,158 |  |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | 1,8 | 65 | 0,27 | 0,024 | Обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - |  |
| Всего | 13,2 | 485 | 1,267 (0,27) | 0,182 (0,024) |  |
| с. Ковдозеро |
| Малоэтажные блокированные жилые дома на 2 семьи с участками | 3,0 | 110 | 0,45 | 0,041 | Обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов |
| Всего | 3,0 | 110 | (0,45) | (0,041) |  |
| Итого по поселению | 23,0 | 841 | 2,443 (1,035) | 0,315 (0,093) |  |

Примечание:

-  в н.п. Зареченске отпуск теплоты осуществляется от котельной. В с.Ковдозеро, не обеспеченном в настоящее время тепловой энергией, от централизованных теплоисточников, дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения не предусматривается.

- в скобках - в том числе расход тепла от автономных теплогенераторов.

Таблица 2.8.3-2 - Расходы тепла на расчетный срок на нужды  учреждений культурно-бытового обслуживания нового строительства

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт | Итого | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |
| н.п. Зареченск | 4,8 | 0,088 | 0,060 | 0,037 | 0,185 | Источником теплоснабжения служит котельная |
| с. Ковдозеро | 0,2 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | Источником теплоснабжения служит пристроенная индивидуальная котельная установка |
| Итого по поселению | 5,0 | 0,092 | 0,062 | 0,038 | 0,192 |  |

Таблица 2.8.3-3 - Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников

| №№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск |
| 1 | Расход тепла | МВт | 6,62 |
|  | То же | тыс.Гкал | 5,71 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 1,11 |
| с. Ковдозеро |
| 1 | Расход тепла | МВт | - |
|  | То же | тыс.Гкал | - |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | - |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения сельского поселения Зареченск на расчетный срок необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- модернизация оставляемой в эксплуатации котельной в н.п. Зареченск (техническое перевооружение с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД) с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей;

- выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции котельной в н.п. Зареченск с целью увеличения ее тепловой мощности до требуемой тепловой нагрузки;

- вновь вводимые в эксплуатацию котельные должны обеспечить подключение существующих и перспективных нагрузок и надежность работы систем теплоснабжения;

- перевод теплоисточников на природный газ в качестве основного топлива, учитывая  планируемую на расчетный срок генерального плана газификацию населенных пунктов с использованием природного газа Штокмановского месторождения;

- при прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей  применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

- кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы;

- для индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем.

1 очередь строительства

Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь строительства для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.8.3-4.

Таблица 2.8.3-4 - Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь

| Объекты застройки | Жилой фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| н.п. Зареченск |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 18,5 | 503 | 1,618 | 0,189 |  |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | 0,3 | 10 | 0,045 | 0,004 | Обеспечиваются теплом децентрализованно,от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 7 | 0,030 | 0,003 |  |
| Всего | 19,0 | 520 | 1,693 (0,075) | 0,196 (0,007) |  |
| с. Ковдозеро |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 3,5 | 109 | 0,525 | 0,041 | Обеспечиваются теплом децентрализованно,от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | 0,7 | 26 | 0,105 | 0,010 |  |
| Всего | 4,2 | 135 | (0,630) | (0,051) |  |
| Жилищный фонд нового строительства |
| н.п. Зареченск |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 4,56 | 170 | 0,399 | 0,064 |  |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | 0,6 | 25 | 0,090 | 0,010 | Обеспечиваются теплом децентрализованно,от автономных теплогенераторов |
| Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - |  |
| Всего | 5,16 | 195 | 0,489 (0,090) | 0,074 (0,010) |  |
| с. Ковдозеро |
| Малоэтажные блокированные жилые дома на 2 семьи с участками | 1,5 | 55 | 0,225 | 0,021 | Обеспечиваются теплом децентрализованно,от автономных теплогенераторов |
| Всего | 1,5 | 55 | (0,225) | (0,021) |  |
| Итого по поселению | 29,86 | 905 | 3,037 (1,02) | 0,342 (0,089) |  |

Примечание:

-  в н.п. Зареченск отпуск теплоты осуществляется от котельной. В с.Ковдозеро, не обеспеченном в настоящее время тепловой энергией от централизованных теплоисточников, дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения не предусматривается.

- в скобках - в том числе расход тепла от автономных теплогенераторов.

Таблица 2.8.3-5 - Расходы тепла на нужды  учреждений культурно-бытового обслуживания нового строительства на 1 очередь

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср | Итого | Примечание |
| н.п. Зареченск | 2,5 | 0,046 | 0,0315 | 0,019 | 0,097 | Источником теплоснабжения служит котельная |
| с. Ковдозеро | - | - | - | - | - |  |
| Итого по поселению | 2,5 | 0,046 | 0,0315 | 0,019 | 0,097 |  |

Таблица 2.8.3-6 - Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников на 1 очередь

| № | Показатель | Ед.изм. | 1-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск |
| 1 | Расход тепла | МВт | 8,42 |
|  | То же | тыс.Гкал | 7,26 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | 1,41 |
| с. Ковдозеро |
| 1 | Расход тепла | МВт | - |
|  | То же | тыс.Гкал | - |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т. | - |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения сельского поселения Зареченск необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- модернизация оставляемой в эксплуатации котельной в н.п. Зареченске (техническое перевооружение с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД) с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей;

- выполнение  строительно-монтажных работ по реконструкции котельной в н.п. Зареченске с целью увеличения ее тепловой мощности до  требуемой тепловой нагрузки;

- вновь вводимые в эксплуатацию котельные должны обеспечить подключение существующих и перспективных нагрузок и надежность работы систем теплоснабжения;

- замена 80 % теплопроводов и теплоизоляции, находящихся в аварийном состоянии. При прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей предусмотреть применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

- кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы;

- для индивидуальной застройки  использование современных автономных отопительных систем;

- завершение работ по повсеместной установке у потребителей   приборов учета расхода  тепловой энергии и регулирование подачи тепла, систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии.

### 2.8.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Обустройство Штокмановского месторождения и строительство газопровода «Териберка (Видяево) – Мурманск - Волхов» являются приоритетными инвестиционными проектами ОАО «ГАЗПРОМ». Данный газопровод позволит обеспечить поставки газа для потребителей Северо-Западного региона России и экспортные поставки по проекту «Северный поток». Протяженность газопровода – 1356 км, планируемая производительность с учетом поставок газа потребителям Мурманской области и Республики Карелия составит 26-50 млрд м3 в год. Диаметр магистральных  трубопроводов  –  1200 – 1400 мм, рабочее давление 9,8 МПа. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован на 2013 г.

В настоящее время разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области (представлена на утверждение в Правительство Мурманской области), на основе

В рамках реализации программ по газификации населенных пунктов в Кандалакшском районе предлагается прокладка отводов от проектируемого газопровода «Мурманск – Волхов».

Газоснабжение природным сетевым газом сельского поселения Зареченск предусматривается на расчетный срок генерального плана от проектируемой компрессорной станции.

Проектом предусматривается обеспечение граждан природным газом, строительство межпоселковых газопроводов и газорегулирующих установок для подключения существующих и новых потребителей поселения, что будет способствовать повышению качества жизни населения и труда. Газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

Основные направления использования природного газа  предусматриваются следующим категориям потребителей:

- тепловые источники;

- население – для целей пищеприготовления;

- автономные теплогенераторы.

Предусматривается 100%-ый охват снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Увеличивается доля использования газа в качестве энергоносителя для реконструируемых источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) для автономных теплогенераторов в районах индивидуального строительства.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 120 м3/год на человека, проживающего в многоквартирных жилых домах и  300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке.

Для газификации площадок существующего и нового жилищного фонда потребуется прокладка газопроводов высокого и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ГРП).

Сети газопроводов низкого давления закольцовываются в единую систему, обеспечивающую надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов. Для газопроводов приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 09Г2С по ГОСТ 8732-78, изоляция труб – битумная мастика, лента ПХВ в 3 слоя.

Проектируемые газорегуляторные пункты (ГРП), редуцирующие газ для населения,  располагаются на территории каждого населенного пункта внутри кварталов в отдельно стоящем здании, в котором устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях предусматриваются компенсирующие устройства.

Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) и суммарные расходы газа по потребителям представлены в таблицах 2.8.4-1, 2.8.4-2 соответственно.

Таблица 2.8.4-1 - Ориентировочные расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) на расчетный срок

| Населенный пункт, местоположение | Численность населения, чел. | Расход природного газа (год), млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| н.п. Зареченск | 175 | 0,0219 |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 170 | 0,0204 |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | 5 | 0,0015 |
| с. Ковдозеро | 71 | 0,0213 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 52 | 0,0156 |
| Индивидуальные жилые дома | 19 | 0,0057 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| н.п. Зареченск | 485 | 0,0699 |
| 2-х этажные многоквартирные жилые дома | 420 | 0,0504 |
| 2-х этажные блокированные жилые дома | 65 | 0,0195 |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| с. Ковдозеро | 110 | 0,0330 |
| Малоэтажные блокированные жилые дома на 2 семьи с участками | 110 | 0,0330 |
| Итого по поселению: | 841 | 0,1461 |

Таблица 2.8.4-2 - Суммарные расходы газа по потребителям

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,092 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 0,127 |
| 3 | Централизованные источники тепла (котельная) | млн.м3/год | 0,970 |
|  | Всего: | млн.м3/год | 1,189 |
| с. Ковдозеро |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,054 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 0,311 |
| 3 | Пристроенная индивидуальная котельная установка | млн.м3/год | 0,004 |
|  | Всего: | млн.м3/год | 0,369 |
|  | Итого по поселению: | млн.м3/год | 1,558 |

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения условий проживания населения на расчетный срок генерального плана  предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов в районы существующей и перспективной застройки;

- строительство ГРП высокого давления для снижения давления в н.п. Зареченске и с. Ковдозеро;

- перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах  развития инфраструктуры по отношению к застройке;

- перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

- достижение полной газификации всех существующих и строящихся малоэтажных жилых домов;

- использование природного газа  в качестве топлива для централизованных теплоисточников;

- обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР), использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

- во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации соблюдение минимальных нормируемых расстояний от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройк.;

Одним из главных факторов повышения качества жизни населения является газификация населенных пунктов, в связи с чем необходима разработка программы и проектов по строительству сетей  и сооружений газоснабжения на ближайшие годы.

### 2.8.5. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен с использованием следующих материалов:

- Cхема электрических соединений существующих сетей 35-150 кВ и выше ОАО Колэнерго на 2007 год;

-  Карта-схема существующих и намечаемых до 2015 года сетей 35 -110 кВ и выше ОАО Колэнерго, разработанная ОАО «СевЗапНТЦ» филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ-ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» г. Санкт-Петербург 2007 г.;

- Сводная инвестиционная программа строительства и реконструкции электросетевых объектов ОАО Колэнерго на 2007-2012 годы.

Электрические  нагрузки

Потребителями электроэнергии сельского поселения Зареченск являются коммунально-бытовые потребители. Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на электрических плитах по удельным нагрузкам на 1 жителя, по промышленным и селькохозяйственним потребителям - с учетом естественного годового прироста в размере 1%.

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий, учтенных коэффициентом К=1,4.

Удельная нагрузка на 1 человека с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице 2.8.5-1.

Таблица 2.8.5-1 - Удельная нагрузка на 1 человека с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления

| №№ п/п | Наименование поселений | Пищеприготовле-ние | Первая очередь(2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая обеспеч., м²/чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Жилая обеспеч., м²/чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. |
| 1 | с.п.Зареченск | электрические плиты | 26,8 | 0,67 | 27 | 0,68 |

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям представлен в таблице 2.8.5-2.

Таблица 2.8.5-2 - Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям

| №№ п/п | Наименование | Расчетный срок 2030 г. | В том числе I очередь строительства 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка кВт/чел. | Нагрузка, мВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, мВт |
| 1 | с.п.Зареченск, в т.ч. н.п. Зареченск с.Ковдозеро | 0,84 0,66 0,18 | 0,68 0,68 0,68 | 0,57 0,45 0,12 | 0,905 0,715 0,19 | 0,67 0,67 0,67 | 0,61 0,48 0,13 |

Таблица 2.8.5-3 - Таблица электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей

| №№ п/п | Наименование МО | Нагрузка, МВт | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт. час | Источники электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |  |
| 1. | с.п.Зареченск | 0,61 | 0,57 | 3355 | 3135 | от энергосистемы через подстанции 6,10 кВ |

Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению Зареченск на конец первой очереди (2020 г.)  и расчетного срока (2030 г.) представлены в таблице 2.8.5-4.

Таблица 2.8.5-4 - Суммарные электрические нагрузки

| №№ п/п | Наименование потребителей | Эл. нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2030 г. |
| 1. | Коммунально-бытовые потребители | 0,61 | 0,57 |
| 2 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций | 0,061 | 0,057 |
|  | Итого | 0,67 | 0,63 |

Основные мероприятия, намечаемые на расчетный срок генерального плана:

- для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок первой очереди строительства потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6(10) кВ, подстанций 6(10)/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6(10) кВ.

### 2.8.6. Связь

Развитие инфраструктуры связи не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

Вместе с тем, органы местного самоуправления вправе и должны регулировать предоставление земельных участков для объектов операторов связи и трасс для линий связи, а так же вопросы сервитутов, накладываемых на земельные участки и здания в интересах строительства и эксплуатации линий связи.

Телефонная связь

Телефонная связь эволюционно развивается силами и средствами операторов связи при наличии платежеспособного спроса. Телефонная связь становится одной из услуг мультисервисных сетей. При строительстве и реконструкции линий связи, в том числе абонентских, планируется использовать волоконнно-оптические кабели. Эволюционно развиваются сети подвижной сотовой связи.

Линии связи прокладываются по опорам  линий электропередачи 0,4 кВ и освещения с самонесущими изолированными проводами.

Передача данных и подключение к сети Интернет

Планируется полностью удовлетворить платежеспособный спрос на широкополосный доступ к сети Интернет.

Телевизионное вещание

В рамках федеральной программы планируется переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание к 2015 году. Указом Президента РФ определёны 8 телевизионных и 3 радиоканала, общедоступные и обязательные для вещания по всей территории России.  Дополнительных участков земли для размещения мачт или иных объектов, обеспечивающих цифровое телевизионное вещание, в поселении Зареченск  не требуется.

Проводное вещание

Проводное вещание в поселении  отсутствует и не планируется.

Почтовая связь

Почтовая связь обеспечена в поселении согласно установленным нормам. Выделение дополнительных земельных участков не требуется.

### 2.8.7. Инженерная подготовка территории

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории населенных пунктов является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

- развитие комплекса эрозионных процессов по склонам с уклонами поверхности 10-20% и более 20%, приводящих к оползневым явлениям;

- близкое залегание грунтовых вод (0,5-2,0 м) в пониженных частях рельефа.

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы - общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки).

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- укрепление откосов;

- подсыпка территории;

- благоустройство водных объектов, укрепление береговой полосы.

Организация поверхностного стока. Отдельные участки территории проектирования характеризуются высоким уровнем стояния грунтовых вод и требуют организации поверхностного стока.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

- при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки;

- сохранить дренирующее действие естественной гидрографической сети  (в случае засыпки ручьев и канав проложить трубы необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Защита территории от подтопления и затопления. В сложных инженерно-геологических условиях  защита территории от подтопления должна решаться комплексно с помощью общих и специальных методов. С целью понижения уровня грунтовых вод необходимо:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы;

- устройство сети дренажных систем - прокладка сопутствующего дренажа во всех «коридорах коммуникаций», строительство локальных (кольцевых, пристенных, пластовых) дренажных систем.

Необходимое понижение уровня грунтовых вод, обеспечивающее нормативную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий. Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем. Проектирование и устройство дренажных систем, с помощью которых решается локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта, осуществляется специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрогеологических расчетов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при аварии на Иовской ГЭС возможен катастрофический подъем уровня воды до отметки 50,0 м БС, при котором произойдет затопление части территории н.п.Зареченска. Проектом предусматривается на затапливаемых территориях реконструкция существующей малоэтажной застройки.

Защита территории существующей и реконструируемой застройки от затопления катастрофическим уровнем воды намечается путем подсыпки до незатопляемых (50,5 м БС) отметок. Площадь подсыпки составляет около 3,8 га, ориентировочный объем земляных работ составляет около 84,9 тыс. м3, в том числе на 1 очередь строительства 0,09 га и 2,01 тыс. м3 соответственно.

Укрепление откосов. На территории жилой застройки и рекреационной зоны н.п.Зареченск имеются откосы. Оголенные и крутые склоны откосов подвержены процессам выветривания и осыпания. В целях благоустройства и повышения устойчивости склонов предусматривается озеленение их на участках, где растительность отсутствует с уполаживанием на участках круче 20%.

Благоустройство водных объектов, укрепление береговой полосы. Генеральным планом предлагается создание рекреационных зон в н.п.Зареченске на правом берегу р.Иовы, в с.Ковдозере на берегу Княжегубского водохранилища. В связи с этим предусмотривается благоустройство береговой полосы р.Иовы и Княжегубского водохранилища в пределах проектируемых рекреационных зон за счет  планировки, укрепления, озеленения. Склоны реки защищаются от размыва одерновкой, посевом многолетних трав с глубокой корневой системой.

На отдельных участках возможно применение габионных конструкций (сетки двойного кручения с цинковым покрытием или полимером низкого давления, заполненные камнем или местным грунтом) - плоских, коробчатых, цилиндрических. Конструкции применяются для укрепления склонов, берегоукрепления, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта, возведения подпорных стенок и др.

Ориентировочная длина береговой полосы р.Иовы, подлежащей берегоукреплению, составляет 160 м, Княжегубского водохранилища - 1230 м, в том числе на 1 очередь строительства -360 м.

### 2.8.8. Вертикальная планировка территории и водоотвод

Вертикальная планировка территории населённых пунктов Зареченск и Ковдозеро выполнялась в составе проектов планировки их жилых зон. Цель вертикальной планировки на данной стадии проектирования – обеспечить отвод поверхностных вод с покрытия улично-дорожной сети основных улиц и проездов общего пользования, для которых настоящим проектом устанавливаются красные линии.

Улицы и проезды, проложенные в существующей застройке, запроектированы с максимальным приближением к существующему рельефу. Вертикальная планировка осуществляется путём подсыпки и срезки территории в местах, где существующий уклон не соответствует нормативным требованиям, направленным на обеспечение безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта и пешеходов. Сопряжение проектного рельефа с естественным в случае повышения отметок территории осуществляется при помощи пологих откосов заложением 1:3 с укреплением геосинтетическими материалами. Подсыпку рекомендуется производить непучинистыми грунтами.

На чертеже «Вертикальная планировка территории» показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц и продольные уклоны по ним, составляющие от 0,5 до 8%. Величины допустимых уклонов соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89* для улиц с расчётной скоростью движения 30 км/час.

Водоотвод с улиц организуется по открытой системе лотков, расположенных вдоль края проезжих частей улиц и проездов в места их предварительной очистки. Водоотводные лотки проектируются из сборных железобетонных элементов с тепловой изоляцией и перекрываются металлическими решётками. В местах пересечения лотками проезжих частей улиц предусматривается перекрытие лотков железобетонными плитами.

Н.п. Зареченск. Чертёж вертикальной планировки территории н.п. Зареченск выполнен в масштабе 1:2000. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования составляют от 38 до 80 м. В целом отметки понижаются от юго-восточной по направлению к Княжегубскому водохранилищу с равномерной высокой крутизной.

Вертикальная планировка территории н.п. Зареченск выполнялась с учётом отметки возможного катастрофического затопления в случае гидродинамической аварии – 50,0 м. В связи с этим в северной части населённого пункта проектом предусматривается подсыпка до отметки 50,50 м.

С. Ковдозеро. Чертёж вертикальной планировки территории с. Ковдозеро выполнен в масштабе 1:2000. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования составляют от 38,4 до 60,4 м. Падение рельефа происходит с северо-запада территории села к юго-востоку, где находится Княжегубское водохранилище.

Вертикальная планировка так же, как и в н.п. Зареченск, решается локальной срезкой и подсыпкой грунтов.

В связи с необходимостью отвести поверхностные воды с заниженной территории, находящейся на северо-западе села, проектом предлагается заложить заглубленные дождеприёмные лотки против уклона рельефа по направлению к месту предварительной очистки дождевых вод.

## 2.9. Санитарная очистка

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.;

- Исходные материалы администрации сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Предусматривается совершенствование планово-регулярной системы санитарной очистки и уборки территории.

Планово-регулярная система включает: сбор и подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций поселений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90% от общего количества отходов), а отделение полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

Основными задачами управления отходами являются:

а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

б) оптимальная эксплуатация полигона ТБО с учетом последующей рекультивации территории;

в) в перспективе применение утилизационного метод переработки отходов.

Вследствие улучшения благосостояния жителей, предусматривается рост ТБО.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства, согласно СНиП 2.07.01-89*, и составляют:

- на 1 очередь – 2,1 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 2,15 м3 на 1 человека в год.

В приведенных нормах  5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Количество твердых бытовых отходов приведено в таблице 2.9-1.

Таблица 2.9-1  - Годовое накопление ТБО жилой застройки

| Поселения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | ТБО, т.м.3 | Население, чел. | ТБО, т.м.3 |
| н.п. Зареченск | 715 | 1,5 | 660 | 1,4 |
| с. Ковдозеро | 190 | 0,39 | 180 | 0,38 |

Проектом планировки рекомендуется система несменяемых контейнеров как более экономичная. Расчет списочного числа контейнеров емкостью 0,75 м3, выполнен по формуле:

К=Пгод.txk1xk2/365V,

где: Пгод - годовое накопление ТБО, м3;

t - периодичность удаления отходов, сутки, принимаем 1 раз в сутки;

k1 - коэффициент неравномерности накопления отходов k1=1,25;

k2 - коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров,    k2 =1,05;

V - вместимость контейнеров, м3 .

Количество необходимых контейнеров для н.п.Зареченск составляет 8 единиц, для с.Ковдозеро – 2 единицы.

При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и др.), ограждение, озеленение по периметру. Удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику.

Осуществляемое в настоящее время размещение ТБО на несанкционированной свалке ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды.

Генеральным планом предусмотрено строительство нового полигона ТБО в 1 км от н.п. Зареченска, в  квартале 38 Ковдозерского лесничества, на площадке бывшего карьера ПГС. В соответствии с «Техническим отчетом по обследованию земельных участков объекта «Выбор площадки под полигон для твердых бытовых отходов на территории муниципального образования с.п. Зареченск», выполненным проектно-изыскательским отделом ОАО «Мурманскинжсельстрой» в 2010 г.,  данный участок по геологическим и гидрогеологическим условиям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов». Размер земельного участка для размещения твердых бытовых отходов на расчетный срок эксплуатации полигона (20 лет) должен составлять 1 га.

При разработке проекта организации территории полигона ТБО необходимо предусмотреть инженерные мероприятия по организации поверхностного стока, а именно:

- вертикальную планировку;

- устройство каналов ограждающей сети для предотвращения  поступления на участок избыточных вод с прилегающих территорий.

Для обеспечения запасами грунта для послойной изоляции уплотненных слоев ТБО рекомендуется использовать грунт из карьера ПГС, расположенного в 18 км от участка.

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду.

Генеральным планом планируется рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных к северу от н.п. Зареченск и в с.Ковдозеро.

Ресурс существующего кладбища в с. Ковдозеро практически исчерпан. В связи с этим в настоящее время предусматривается отвод под кладбище в квартале  39 Ковдозерского лесничества, на расстоянии 17 км от н.п.Зареченск.

Медицинские и биологические отходы

Управление медицинскими отходами остается пока достаточно несовершенной сферой хозяйства, выполнение требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» сдерживается отсутствием финансирования мероприятий, предусмотренных этим документом. Последние рекомендации ВОЗ основаны на отказе от применения технологий, связанных с химической дезинфекцией. Для обезвреживания специфических отходов оптимальными являются термический способ и стерилизация. Эти методы в наибольшей степени отвечают требованиям экологической безопасности – предотвращают распространение инфекционного начала и обеспечивают невозможность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

Обезвреживание медицинских отходов предусматривается методом сжигания на полигоне неутилизируемых промышленных отходов г.Кандалакша.

Обезвреживание трупов домашних животных может предусматриваться в г.п.Кандалакша – методом сжигания. Установка размещается возле полигона неутилизируемых промышленных отходов;

Уборка территории

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, с последующим вывозом смета и отходов с места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальной снегосвалке.

Снеговые свалки следует размещать с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Свалку снега предлагается разместить  вблизи автодороги рядом с планируемым полигоном ТБО.

1 очередь строительства:

Предлагаемая проектом генерального плана организация системы санитарной очистки на 1 очередь включает:

- рекультивацию существующих несанкционированных свалок, расположенных к северу от н.п. Зареченск и в с. Ковдозеро;

- организацию строительства нового полигона ТБО;

- организацию строительства нового кладбища.

## 2.10. Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании жилой среды. Являясь органичной частью планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в скверы, озеленение территорий санитарно-защитных зон осуществляются только на основе дендрологических проектов.

По функциональному назначению зеленые насаждения населенных пунктов подразделяются на три группы:

- общего пользования,

- ограниченного пользования,

- специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения, в населенных пунктах сельского поселения Зареченск в настоящее время практически отсутствуют. Планируемые генеральным планом на расчетный срок объекты нового «зеленого строительства» представлены в таблице 2.10-1.

Таблица 2.10-1  Перечень планируемых объектов озеленения

| № п/п | Название деревни | Площадь, га | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п.Зареченск |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 4,6 | Центральная часть н.п.Зареченск |
|  | Рекреационная зона | 3,0 | на берегу р.Иова |
| 2. | с. Ковдозеро |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 5,05 | Центральная часть с.Ковдозеро |
|  | Рекреационная зона | 10,76 | на берегу Княжегубского водохранилища |

Суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования н.п.Зареченск на расчетный срок генерального планам составит 4,6 га, с.Ковдозеро – 5,05 га, что превысит нормативные требования СНиП 2.07.01-89* по обеспеченности населения насаждениями данной категории.

Проектом предлагается организация зон отдыха на берегу р.Иова в н.п.Зареченск площадью 3,0 га и Княжегубского водохранилища в с. Ковдозеро площадью 10,76 га. Большое значение имеет правильная организация дорожно-тропиночной сети, которая должна соответствовать функциональному зонированию территории и позволит более рационально распределять рекреационную нагрузку. Необходимым условием сохранения насаждений является устройство автостоянок, пикниковых полян и других элементов инфраструктуры.

Зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, предприятий и т.д., в системе озеленения населенных пунктов  сельского поселения играют ведущую роль, учитывая преобладание малоэтажной индивидуальной застройки.

В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. На территории новой застройки обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять не менее 6 кв.м на человека  (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Зеленые насаждения специального назначения включают посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ и т.п.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества поселкового ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях населенных пунктов у общественных зданий и на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между предприятиями и объектами, являющимися источниками негативного воздействия на окружающую среду, и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов производственной зоны. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  размеров. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

## 2.11. Охрана окружающей среды

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Проектные решения генерального плана сельского поселения Зареченск разработаны с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований и направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе современного использования и комплексной оценке территории, которая учитывает зоны с особыми условиями использования территории, установление которых направлено на сохранение природных сред, природных ресурсов и здоровья человека (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды, существующие градоэкологические проблемы.

На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования; и другие вопросы.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет организации рационального природопользования, формирования природно-экологического каркаса, функционально-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Рациональное природопользование в границах сельского поселения  направлено на максимальное сохранение природных комплексов, формирование природно-экологического каркаса, оптимальное использование его ландшафтно-рекреационного потенциала.

Одной из основ устойчивого развития территории муниципального образования и поддержания экологического равновесия в регионе является формирование природно-экологического каркаса - природно-планировочной структуры относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции.

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу муниципального образования свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т.е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

Учитывая, что в настоящее время зеленые насаждения общего пользования на территории сельского поселения Зареченск не имеют достаточного развития большое внимание в генеральном плане уделено организации системы зеленых насаждений общего пользования и рекреационных зон.

В планировочном решении максимально сохранены существующие зеленые насаждения, которые включаются в структуру «экологического каркаса» поселения, наряду с водными объектами, создаваемыми скверами, бульварами, газонами, озеленением водоохранных и санитарно-защитных зон.

В целях формирования экологического каркаса и решения вопросов досуга населения предусмотрено создание следующих рекреационных зон:

- в границах н.п.Зареченск на берегу р.Иовы;

- в с.Ковдозеро на прибрежной территории Княжегубского водохранилища

Развитие населенных пунктов генеральным планом планируется с учетом санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований, направлено на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и охрану окружающей среды.

Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон, с учетом регламентов, установленных для водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

Для всех источников негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон.

В целях предотвращения загрязнения природных сред и обеспечения санитарного благополучия и экологической безопасности населения предусмотрены следующие мероприятия:

Для охраны воздушного бассейна:

- установление санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального назначения и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия  на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.) и результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусмотрено:

- в н.п. Зареченск:

- обустройство нового водозабора;

- строительство водопроводных очистных сооружений;

- строительство водовода от водозабора до разводящей сети;

- строительство новых участков разводящей сети и реконструкция существующих;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей, а также проектов зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения;

- на ж-д. ст. Нямозеро - лицензирование существующей скважины;

- в с.Ковдозеро:

- строительство водозабора;

- строительство ВОС.

Для охраны водотоков и водоемов  предусматривается:

- реконструкция КОС н.п.Зареченск;

- строительство новых участков канализационной сети и реконструкция существующих в н.п.Зареченск;

- оборудование септиками индивидуально или  группы домов в с.Ковдозеро и ж-д.ст.Нямозеро.

Для охраны почв, подземных и поверхностных вод предусматривается:

- строительство полигона ТБО, соответствующего природоохранным требованиям;

- строительство нового кладбища с учетом природоохранных и санитарных требований;

- благоустройство участков индивидуальной застройки, в соответствии с генеральным планом, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков:

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды предлагается организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки.

## 2.12. Баланс территории сельского поселения Зареченск

Границы сельского поселения Зареченск установлены законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» (в редакции от 05.11.2008 г. № 1014-01-ЗМО). Площадь муниципального образования с.п. Зареченск по данным Заказчика составляет 370 868 га.

В состав муниципального образования входят земли населенных пунктов - н.п Зареченск, с. Ковдозеро и ж.д.ст. Нямозеро; земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий, земли лесного фонда и земли запаса.

На период реализации генерального плана сельского поселения Зареченск планируется строительство новых полигона ТБО площадью 1 га и сельского кладбища площадью 0,2 га. В настоящее время определены участки для их строительства на территории соответственно 38 и 39 кварталов Ковдозерского лесничества.

Для реализации строительства данных объектов генеральным планом предлагается перевод 1,2 га земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Баланс территории муниципального образования по категориям земель представлен ниже в таблице.

Таблица 2.12-1 - Баланс территории сельского поселения Зареченск

| № п/п | Категория земель | Площадь земель,га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 32,0 | 32,0 |
| 2 | Земли населенного пункт | 439,2 | 439,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9 959,1 | 9960,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 360 396,4 | 360395,2 |
| 6 | Земли запаса | 6,4 | 6,4 |
| 7 | Категория не установлена | 33,9 | 33,9 |
| ИТОГО | 370868 | 370868 |

К категории земель населенных пунктов муниципального образования относятся территории н.п. Зареченск в размере 288 га, с.Ковдозеро – 68 га и ж.д.ст. Нямозеро – 83,2 га. Таким образом, их общая площадь составляет 439,2 га.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Зареченск, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

К расчетному сроку генерального плана (2025 год) границы населенных пунктов сельского поселения Зареченск не изменятся.

Ниже в таблицах представлен баланс территории населенных пунктов по видам использования.

Таблица 2.12-2– Баланс территории н.п. Зареченск по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах н.п. Зареченск, в том числе: | га | 288,0 | - | 288,0 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 207,55 | - | 219,9 |
|  |  территории жилых зон, из них: |  | 19,2 | - | 21,2 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 17,2 | - | 13,4 |
|  | - малоэтажной блокированной жилой застройки с участками; | га | - |  | 3,8 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; | га | 2 | - | 4 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 2,27 | - | 2,92 |
|  | - местного значения | га | 0,61 |  | 1,26 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 1,66 | - | 1,66 |
|  |  зона объектов воспитания и образования; | га | 1,21 | - | 1,21 |
|  |  медицинская зона; | га | 0,45 | - | 0,45 |
|  |  производственных зон | га | 8 | - | 13,8 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 147,7 | - | 149,6 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования; | га | 11,72 | - | 9,5 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 1,16 | - | 5,35 |
|  | - спортивных зон; |  | - |  | 1,15 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | 1,2 | - | 1,2 |
|  | - других рекреационных территорий; | га | - |  | 3,0 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | 17,5 | - | 17,5 |
| 1.2. | Резервных территорий | га | 80,5 | - | 68,1 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 9,47/27,6 | - | 10,56/27,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания | га/% | 1,2/3,5 | - | 1,2/3,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 8,3/24,1 | - | 9,36/24,0 |

Территория н.п. Зареченск включает в себя следующие функциональные зоны:

  - жилые;

  - общественно-деловые;

  - инженерной и  транспортной инфраструктуры;

  - рекреационные;

  - сельскохозяйственного использования;

  - производственные.

При этом площадь вовлеченных в градостроительную деятельность территорий составляет 188,9 га или около 65% земель в границах населенного пункта Зареченск.

К расчетному сроку генерального плана площадь территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность, увеличится на 3% и составит 196,7 га за счет развития общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон сельскохозяйственного использования, а также зон транспортной инфраструктуры.

Таблица 2.12-3 – Баланс территории с. Ковдозеро по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах села Ковдозеро, в том числе: | га | 68,0 | - | 68,0 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 36,1 | - | 43,7 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 18 | - | 23,7 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 1,8 | - | 2,8 |
|  | - малоэтажной блокированной жилой застройки с участками; | га | 5,4 | - | 1,9 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; | га | 10,8 | - | 19 |
|  |  общественно-деловых зон | га | 0,6 | - | 0,6 |
|  |  производственных зон | га | - | - | 0,9 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,5 | - | 3,5 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования; | га | 12,7 | - | 4,2 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 0,6 | - | 8,60 |
|  | - спортивных зон; | га | 0,6 | - | 0,60 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | - | 1,00 |
|  | - других рекреационных территорий; | га | - | - | 7,0 |
|  |  территорий специального назначения, в т.ч.: | га | 0,7 | - | 0,7 |
|  | - кладбища; | га | 0,7 | - | 0,7 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения | га | - | - | 1,5 |
| 1.2. | Резервных территорий | га | 31,9 | - | 24,3 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 3,5 | - | 4,5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания | га/% | - | - | 1,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 3,5 | - | 3,5 |

# 3. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСК

Согласно Градостроительному кодексу РФ, ст. 26, реализация генерального плана городского округа осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой местной администрации поселения.

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). План реализации содержит:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Проект плана реализации является предплановым документом, который на стадии генерального плана определяет объемы и очередность основных объектов строительства элементов городского хозяйства:

- жилищное строительство;

- социальная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- санитарная очистка;

- охрана окружающей среды.

Объемы строительства определены укрупненно и подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

Таблица 3-1 - Объемы строительства по этапам реализации генерального плана

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2030г.) | В том числе на 1 очередь (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 общей площади | 18,6 | 2,2 |
|  | н.п.Зареченск | тыс.м2 общей площади | 15,1 | 1 |
|  | с.Ковдозеро | тыс.м2 общей площади | 3,5 | 1,2 |
| 2 | Новое жилищное строительство, в том числе: | тыс.м2 общей площади | 16,0 | 6,5 |
| 2.1. | н.п.Зареченск | тыс.м2 общей площади | 13,0 | 5,0 |
| 2.1.1. | 2 этажный блокированный жилой дом с участком общей площадью 120м2 | объект | 15 | 5 |
| 2.1.2. | 2 этажный жилой дом общей площадью 240м2 | объект | 5 | 4 |
| 2.1.3. | 2 этажный жилой дом общей площадью 400м2 | объект | 24 | 9 |
| 2.1.4. | 2 этажный жилой дом общей площадью 640м2 | объект | 1 | - |
| 2.2. | с.Ковдозеро | тыс.м2 общей площади | 3,0 | 1,5 |
| 2.2.1. | 2 этажный блокированный жилой дом с участком общей площадью 125м2 | объект | 24 | 12 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |
| 1 | н.п.Зареченск |  |  |  |
| 1.1 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
| 1.2 | Помещения для занятия спортом на 70 м2 (возможно сверхнормативное строительство в соответствии с типовыми проектами спортзалов) | объект | 1 | 1 |
| 1.3 | Туристическая база | объект | 1 | - |
| 1.4 | Учреждения торговли по 40 м2 торговой площади, объединенные с объектами бытового обслуживания | объект | 1 | - |
| 1.5 | Учреждение общественного питания на 20 мест | объект | 1 | - |
| 2 | с.Ковдозеро |  |  |  |
| 2.1 | Учреждение торговли на 20м2 торговой площади, объединенное с объектом общественного питания и бытового обслуживания | объект | 1 | - |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | н.п.Зареченск |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство нового водозабора; строительство | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 1.2 | Строительство водопроводных очистных сооружений | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 1.3 | Строительство водовода от водозабора до разводящей сети | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 1.4 | Строительство новых участков разводящей сети и реконструкцией существующих | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 2. | с.Ковдозеро |  |  |  |
| 2.1 | Строительство поверхностного водозабора на Княжегубском водохранилище | проект | разработка и реализация проекта | разработка проекта |
| 2.2 | Строительство ВОС | проект | разработка и реализация проекта | разработка проекта |
| 3. | ст.Нямозеро |  |  |  |
| 3.1 | Лицензирование существующей скважины | проект |  | разработка и реализация проекта |
|  | Канализация |  |  |  |
| 1. | н.п.Зареченск |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция КОС | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 1.2 | Строительство новых участков канализационной сети и реконструкция существующих | проект |  | разработка и реализация проекта |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | н.п.Зареченск |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции котельной в н.н. Зареченск | проект |  | разработка и реализация проекта |
| 1.2. | Строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих тепловых сетей | проект |  | разработка и реализация проекта |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | н.п.Зареченск, с.Ковдозеро |  |  |  |
| 1. | Строительство газопроводов | проект | разработка и реализация проекта |  |
| 1.1. | Строительство газорегуляторных пунктов высокого давления | проект | разработка и реализация проекта |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6(10) кВ, подстанций 6(10)/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6(10) кВ | проект |  | разработка и реализация проекта |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство нового полигона ТБО | проект | разработка и реализация проекта | разработка проекта |
| 2. | Рекультивация 2 несанкционированных свалок | проект | разработка и реализация 2 проектов | разработка 2 проектов |
| 3. | Строительство снегосвалки | проект | разработка и реализация проекта | разработка и реализация проекта |
| 4. | Строительство кладбища | проект | разработка и реализация проекта | разработка и реализация проекта |
|  | Охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов | проект | разработка и реализация проектов | разработка и реализация проектов |
| 2. | Разработка проектов водоохранных зон водных объектов | проект | разработка и реализация проектов | разработка проектов |
| 3. | Создание зеленых насаждений общего пользования | проект | разработка и реализация проектов | разработка и реализация проектов |

4. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА I ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям в действующих ценах. Данные по стоимости 1 м2 общей  площади жилых домов принимаются применительно к материалам Союза инженеров-сметчиков: «Справка о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации на июнь 2009года». Для условий Мурманской области полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса составляет 29,3 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и составляют с учетом оборудования в среднем 14,6 тыс. руб. за 1 м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство и благоустройство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Таблица 4-1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строитель-ства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 6500м2 | 29,3 | 190,45 | 208,1 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 2700м3 | 14,6 | 39,42 | 43,1 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 57,5 | 62,8 |
| 4 | Итого: | - | - | 287,37 | 314,00 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования. Расчетная продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен применительно к указанной общей площади  должна составлять:

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь, м2 | Нормативная продолжительность строительства, месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 250 | 2-5,5 |
|  |  | 500 | 3-6,5 |
|  |  | 750 | 3-7 |

Расчетная продолжительность строительства объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

Архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ-ное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 370 868 | - | 370 868 |
| 1.1. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 32,0 | - | 32,0 |
| 1.2. | Земель населенных пунктов | га | 439,2 | - | 439,2 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта и другого специального назначения | га | 9 959,1 | - | 9960,3 |
| 1.4. | Площадь земель особо охраняемых территорий | га | 1,0 | - | 1,0 |
| 1.5. | Площадь земель лесного фонда | га | 360 396,4 | - | 360395,2 |
| 1.6. | Площадь земель запаса | га | 6,4 | - | 6,4 |
| 1.7. | Категория не установлена | га | 33,9 | - | 33,9 |
| 2. | н.п. Зареченск |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта Зареченск, в том числе: | га | 288,0 | - | 288,0 |
| 2.1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 188,91 | - | 196,7 |
|  |  территории жилых зон, из них: |  | 18,3 | - | 16,23 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 18,3 | - | 10,16 |
|  | - малоэтажной блокированной жилой застройки с участками; | га | - |  | 3,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; | га | - | - | 2,47 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 2,27 | - | 2,92 |
|  | - местного значения | га | 0,61 |  | 1,26 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 1,66 | - | 1,66 |
|  |  зона объектов воспитания и образования; | га | 1,21 | - | 1,21 |
|  |  медицинская зона; | га | 0,45 | - | 0,45 |
|  |  производственных зон | га | 13,25 | - | 14,65 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,97 | - | 14,17 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования; | га | 11,72 | - | 12,63 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 1,16 | - | 4,85 |
|  | - спортивных зон; |  | - |  | 1,15 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | 1,2 | - | 1,2 |
|  | - других рекреационных территорий; | га | - |  | 2,5 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | 131,24 | - | 131,24 |
| 2.1.2. | Резервных территорий | га | 99,1 | - | 91,3 |
| 2.2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 9,47/27,6 | - | 10,56/27,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания | га/% | 1,2/3,5 | - | 1,2/3,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 8,3/24,1 | - | 9,36/24,0 |
| 3. | с. Ковдозеро |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь земель в границах села Ковдозеро, в том числе: | га | 68,0 | - | 68,0 |
|  | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 36,1 | - | 43,7 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 18 | - | 23,7 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 1,8 | - | 2,8 |
|  | - малоэтажной блокированной жилой застройки с участками; | га | 5,4 |  | 1,9 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; | га | 10,8 |  | 19 |
|  |  общественно-деловых зон | га | 0,6 | - | 0,6 |
|  |  производственных зон | га | - | - | 0,9 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,5 | - | 3,5 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования; | га | 12,7 | - | 4,2 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 0,6 | - | 8,60 |
|  | - спортивных зон; | га | 0,6 |  | 0,60 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | - | 1,00 |
|  | - других рекреационных территорий; | га | - |  | 7,0 |
|  |  территорий специального назначения, в т.ч.: | га | 0,7 |  | 0,7 |
|  | - кладбища; | га | 0,7 |  | 0,7 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения | га | - |  | 1,5 |
|  | Резервных территорий | га | 31,9 | - | 24,3 |
| 3.2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 3,5/9,9 | - | 4,5/11,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания | га/% | - | - | 1,0/2,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 3,5/9,9 | - | 3,5/8,6 |
| 4. | ж.д.ст. Нямозеро |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь земель в границах ж.д.ст. Нямозеро, в том числе: | га | 83,2 | - | 83,2 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения, в т.ч.: | чел. | 969 | 915 | 840 |
|  | н.п. Зареченск | чел. | 753 | 715 | 660 |
|  | с. Ковдозеро | чел. | 202 | 190 | 180 |
|  | ж.д.ст. Нямозеро | чел. | 14 | 10 | - |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Младше трудоспособного | % | 13,7 | 15,0 | 16,3 |
|  | Трудоспособный | % | 47,3 | 44,8 | 42,2 |
|  | Старше трудоспособного | % | 39 | 40,3 | 41,5 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ | 25,4 | 29,7 | 23,0 |
|  | н.п. Зареченск | -//- | 20 | 23 | 18,1 |
|  | с. Ковдозеро | -//- | 5,4 | 5,7 | 4,9 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 | 25,4 | 23,2 | 6,8 |
|  | н.п. Зареченск | тыс.м2 | 20 | 19 | 4,9 |
|  | с. Ковдозеро | тыс.м2 | 5,4 | 4,2 | 1,9 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда всего, в т.ч.: | тыс.м2 | - | 2,2 | 18,6 |
|  | н.п. Зареченск | тыс.м2 | - | 1 | 15,1 |
|  | с. Ковдозеро | тыс.м2 | - | 1,2 | 3,5 |
| 4. | Новое строительство всего, в т.ч.: | тыс.м2 | - | 6,5 | 16 |
|  | н.п. Зареченск | тыс.м2 | - | 5 | 13 |
|  | с. Ковдозеро | тыс.м2 | - | 1,5 | 3 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 26,7 | 32,5 | 27,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2 объекта | - | 2 объекта |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 48 | - | 48 |
| 3. | Поликлиники | пос./см | 18 | - | 18 |
| 4. | Аптеки | объект | 1 | - | 1 |
| 5. | Спортивные залы* | м2 | - | - | 70/70 |
| 6. | Клубы и учреждения клубного типа | объект | 2 объекта | - | 2 объекта |
| 7. | Библиотеки | тыс. томов | 2 объекта | - | 2 объекта |
| 8. | Учреждения торговли* | тыс.м2 торг.площ. | 155,1 | - | 255/100 |
| 9. | Предприятия общественного питания* | мест | - | - | 35/35 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | - | - | 6/6 |
| 11. | Бани | мест | 43 | - | 43 |
| Примечание -* - возможно строительство сверхнормативных объектов |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 173 | 200 | 250 |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление: |  |  |  |  |
|  | н.п.Зареченск | тыс.м3/сут. | 0,16 | 0,205 | 0,244 |
|  | с.Ковдозеро | тыс.м3/сут. |  | 0,060 | 0,061 |
| 2. | Производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  | н.п.Зареченск | тыс.м3/сут. | 3,840 |  |  |
|  | с.Ковдозеро | тыс.м3/сут. | 0,192 |  |  |
|  | ж-д. ст. Нямозеро | тыс.м3/сут. | 0,013 |  |  |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел | - | 205,1 | 243,8 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | н.п.Зареченск | тыс.м3/сут. |  | 162,3 | 189,4 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Установленная мощность котельной в н.п.Зареченск | МВт/час | 3,5 | 2,367 | 1,815 |
| 2. | Подключенная нагрузка котельной в н.п.Зареченск | Гкал/час | - | 2,040 | 1,564 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - | 100 |
| 2. | Потребление газа, всего, в том числе | млн.м3/ год | - | - | 1,558 |
| 3. | н.п.Зареченск | млн.м3/ год | - | - | 1,189 |
| 4. | с.Ковдозеро | млн.м3/ год | - | - | 0,369 |
| X. Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии - всего | тыс кВтч. | 12372,5 | 3355 | 3135 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | - на производственные нужды | тыс кВтч. | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3. | - на коммунально-бытовые нужды | тыс кВтч. | нет данных | 3355 | 3135 |
| 4. | Удельное потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс кВтч. | 12,8 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс кВтч. | --- | 3,7 | 3,7 |
| ХI. Информатизация и связь |
| 1. | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1. | Объем бытовых отходов, в том числе: | тыс.м3 год |  |  |  |
| 1.1 | н.п.Зареченск | тыс.м3 год | 0,69 | 1,5 | 1,4 |
| 1.2 | с.Ковдозеро | тыс.м3 год | - | 0,39 | 0,38 |
| 2. | Полигон ТБО | объект | 1 свалка | 1 | - |
| 3. | Кладбища | объект | 1 | 1 | - |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - | - |
| 2. | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс м3/год | 31,0 | 21,0 | 0,0 |
| 3. | Создание зеленых насаждений общего пользования | га |  |  |  |
| 3.1. | н.п.Зареченск | га | - | 5,3 | - |
| 3.2. | с.Ковдозеро | га | - | 0,4 | - |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |
| 1. | Укрепление береговой полосы р.Иова | м | - | 160 | - |
| 2. | Укрепление береговой полосы Княжегубского водохранилища | м | - | 360 | 870 |
| 3. | Подсыпка территории | га | - | 3,8 | 0,09 |
| ХV. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 287,37 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 190,45 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 39,42 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 57,5 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./ чел. | - | 314,00 | - |

# ПРИЛОЖЕНИЯ